# ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2015 г. N 404

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решений Омского городского Совета от 18.07.2018 N 73, от 16.12.2020 N 283) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Статья 1

Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 - 2025 годы согласно приложению к настоящему Решению.

## Статья 2

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

## Статья 3

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Мэр города Омска

В.В.Двораковский

21 декабря 2015 года

# Приложение

к Решению Омского городского Совета

от 16 декабря 2015 г. N 404

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Омск

Омской области на 2016 - 2025 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решений Омского городского Совета от 18.07.2018 N 73, от 16.12.2020 N 283) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования городской округ

город Омск Омской области на 2016 - 2025 годы

(в ред. Решения Омского городского Совета

от 16.12.2020 N 283)

| Ответственный исполнитель Программы | Департамент городской экономической политики Администрации города Омска |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент общественной безопасности Администрации города Омска, бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" (далее - БУ г. Омска "УДХБ"), организации коммунального комплекса города Омска: Акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - АО "ТГК-11"), Акционерное общество "Омские распределительные тепловые сети" (далее - АО "Омск РТС"), Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания" (далее - МП г. Омска "Тепловая компания"), Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" (далее - ООО "Тепловая компания"), Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (далее - АО "ОНИИП"), Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс" (далее - ООО "Теплогенерирующий комплекс"), Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Стройбетон" (далее - ООО "Строительно-монтажный трест "Стройбетон"), Акционерное общество "ОмскВодоканал" (далее - АО "ОмскВодоканал"), филиал Публичного акционерного общества "Россети - Сибирь" - "Омскэнерго" (далее - филиал ПАО "Россети - Сибирь" - "Омскэнерго"), Акционерное общество "Электротехнический комплекс" (далее - АО "Электротехнический комплекс"), Акционерное общество "Омскэлектро" (далее - АО "Омскэлектро"), Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурные подразделения Трансэнерго - филиал открытого акционерного общества "РЖД", Акционерное общество "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский" акционерного общества "Оборонэнерго"), Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания" (далее - ООО "Омская энергосбытовая компания"), Акционерное общество "Омскгоргаз" (далее - АО "Омскгоргаз"), Общество с ограниченной ответственностью "Омскгазсеть" (далее - ООО "Омскгазсеть") |
| Цель Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства. 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры требованиям надежности, энергетической эффективности. 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Целевые показатели Программы | 1. Перспективная обеспеченность застройки города Омска и потребности населения в системах коммунальной инфраструктуры - 100 процентов. 2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (по каждой организации): снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии, снижение потерь коммунальных ресурсов, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, подключение новых потребителей и т.д. 3. Показатели качества коммунальных ресурсов: - бесперебойное круглосуточное электроснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение (в том числе для целей пожаротушения), водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании - 100 процентов; - бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании - 100 процентов; - регулярная очистка территории города Омска от твердых коммунальных отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями - 100 процентов |
| Срок и этапы реализации Программы | 2016 - 2025 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап: 2016 - 2020 годы; 2 этап: 2021 - 2025 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы капитальных вложений - 26 388 550,8 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 2 786 553,2 тыс. руб.; 2017 год - 1 941 501,1 тыс. руб.; 2018 год - 1 886 931,4 тыс. руб.; 2019 год - 2 330 707,8 тыс. руб.; 2020 год - 2 928 929,3 тыс. руб.; 2021 год - 3 362 288,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 529 025,5 тыс. руб.; 2023 год - 3 285 279,9 тыс. руб.; 2024 год - 2 820 533,1 тыс. руб.; 2025 год - 2 516 801,5 тыс. руб., в том числе за счет: - собственных средств организаций коммунального комплекса города Омска - 21 810 997,06 тыс. руб.; - платы за подключение (присоединение) - 2 011 705,3 тыс. руб.; - других источников - 2 565 848,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Социально-экономические результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие систем коммунальной инфраструктуры. 2. Технологические результаты: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры города Омска; - снижение потерь коммунальных ресурсов; - снижение аварийности на сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры. 3. Улучшение экологической ситуации на территории города Омска |

## 2. Характеристика существующего состояния систем

коммунальной инфраструктуры города Омска

(в ред. Решения Омского городского Совета

от 16.12.2020 N 283)

Система коммунальной инфраструктуры города Омска включает в себя энергетический комплекс, системы водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.1. Энергетический комплекс.

Энергетический комплекс города Омска представляет собой централизованную структуру. В городе Омске преобладает централизованное теплоснабжение от теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ), крупных районных и промышленных котельных.

Теплоэнергетический комплекс города Омска по состоянию на 01.01.2020 включал в себя 176 источников теплоснабжения, в том числе три ТЭЦ (по состоянию на 01.01.2017 - 172 источника теплоснабжения, в том числе три ТЭЦ).

Общая установленная тепловая мощность источников теплоснабжения города Омска, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки, на 2020 год составила 9 170,8 Гкал/ч (по состоянию на 01.01.2017 - 9 394 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения города Омска, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки, формируется следующими источниками:

- источники АО "ТГК-11" (источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии): три ТЭЦ (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5);

- источники АО "Омск РТС": ТЭЦ-2, работающая в режиме котельной, Кировская районная котельная (далее - КРК);

- 28 котельных МП г. Омска "Тепловая компания";

- 44 котельные ведомственных теплоснабжающих организаций (33 организации);

- 99 ведомственных производственных котельных (115 организаций).

От ТЭЦ АО "ТГК-11" и двух котельных АО "Омск РТС" обеспечивается около 63,2 процентов суммарной нагрузки потребителей города Омска, от крупных котельных теплопроизводительностью более 20 Гкал/ч - 21 процент. Часть потребителей сектора индивидуальной жилой застройки использует индивидуальное теплоснабжение.

Централизованная система теплоснабжения города Омска сложилась в основном в 1960 - 1980 годы.

Теплоснабжение компактной правобережной части города Омска осуществляется от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 АО "ТГК-11", ТЭЦ-2 АО "Омск РТС", котельных МП г. Омска "Тепловая компания" и ведомственных котельных. Теплоснабжение большей части Кировского административного округа города Омска осуществляется от ТЭЦ-3 АО "ТГК-11", КРК АО "Омск РТС", котельных МП г. Омска "Тепловая компания" и от ведомственных котельных.

ТЭЦ-2 (частично), ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 работают на угле, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, КРК и большинство котельных (96,7 процентов) - на природном газе, 0,3 процента котельных - на угле, 3 процента котельных - на мазуте.

Базовыми источниками теплоснабжения являются источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 АО "ТГК-11").

Схема горячего водоснабжения по системам централизованного теплоснабжения АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС": открытая - 37,2 процента, закрытая - 62,8 процента.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей осуществляет АО "Омск РТС". Также АО "Омск РТС" в соответствии с Правилами эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 N 229, осуществляет ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты.

В зонах действия котельных, как правило, эксплуатацию тепловых сетей осуществляют организации, эксплуатирующие котельные, за исключением нескольких котельных теплоснабжающих организаций, часть тепловых сетей от которых находится в хозяйственном ведении и эксплуатируется МП г. Омска "Тепловая компания".

Общая протяженность тепловых сетей города Омска по состоянию на 01.01.2020 составила 1456,53 км в двухтрубном исчислении, в том числе:

1) магистральные тепловые сети от источников АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС" - 267,55 км (находятся на балансе АО "Омск РТС");

2) тепловые сети, обслуживаемые МП г. Омска "Тепловая компания", - 980,99 км, в том числе:

- от магистральных сетей АО "Омск РТС" - 699,02 км;

- от котельных МП г. Омска "Тепловая компания" - 198,14 км;

- от ведомственных котельных - 83,83 км;

3) тепловые сети от котельных ведомственных теплоснабжающих организаций - 200,82 км;

4) паровые сети от источников АО "ТГК-11" (ТЭЦ-3, ТЭЦ-5) и котельных МП г. Омска "Тепловая компания" (котельная 14 Военный городок, котельная пос. Светлый) - 7,17 км.

Прокладка тепловых сетей выполнена в основном подземным (в непроходных каналах) и надземным способами. Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий.

Основной организацией, эксплуатирующей магистральные тепловые сети города Омска, является АО "Омск РТС", осуществляющее транспортировку тепловой энергии по магистральным сетям от собственных источников (ТЭЦ-2, КРК) и источников АО "ТГК-11" (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5). Второй организацией по объему обслуживания тепловых сетей города Омска является МП г. Омска "Тепловая компания", обеспечивающее транспортировку тепловой энергии от собственных котельных, магистральных сетей АО "Омск РТС", ведомственных котельных.

Основная доля тепловых нагрузок потребителей приходится на тепловые сети, эксплуатируемые АО "Омск РТС" и МП г. Омска "Тепловая компания".

Развитие систем теплоснабжения города Омска осуществляется в соответствии со Схемой теплоснабжения города Омска на период до 2033 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2014 N 660 (далее - Схема теплоснабжения), инвестиционной программой акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы, утвержденной приказом Региональной энергетической комиссии Омской области (далее - РЭК Омской области) от 30.10.2017 N 221/62, инвестиционной программой Муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2020 годы, утвержденной приказом РЭК Омской области от 30.10.2014 N 229/60, и другими правовыми актами.

Омская энергосистема входит в объединенную энергосистему Сибири. В настоящее время данная энергосистема энергодефицитна.

Электроснабжение потребителей города Омска осуществляется в основном от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) АО "ТГК-11" и блок-станций промышленных предприятий.

На долю ТЭЦ, расположенных в городе Омске, приходится 97,8% установленной мощности электрических станций энергетической системы Омской области. Оставшиеся 2,2% установленной мощности электрических станций энергетической системы оставляют генерирующие мощности (блок-станции) промышленных предприятий: ООО "Омсктехуглерод", ООО "Теплогенерирующий комплекс", АО "Омскшина", ООО "ГринЛайт".

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Омской области является ООО "Омская энергосбытовая компания".

На территории города Омска получили развитие электрические сети напряжением 0,4, 6, 10, 35, 110 и 220 кВ. Сети 220 кВ, расположенные на территории города Омска, относятся к объектам магистральной электрической сети ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Распределительные электрические сети напряжением 35 - 110 кВ в основном находятся на балансе ПАО "Россети Сибирь". Электросетевые объекты 35 - 10 (6) кВ обслуживаются ПАО "Россети Сибирь", АО "Омскэлектро" и ведомственными предприятиями электрических сетей.

АО "Омскэлектро" является крупной электросетевой организацией, занимающейся эксплуатацией и обслуживанием электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ (с учетом бесхозяйных и арендованных объектов имущества электросетевого комплекса), в том числе:

1) кабельные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ - 2175,86 км;

2) кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 1822,66 км;

3) воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ - 326,04 км;

4) воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 1544,24 км;

5) трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 1666 шт.

В состав предприятия входят три района электрических сетей (Северный, Южный, Левобережный).

По данным Программы развития электроэнергетики в Омской области на 2020 - 2024 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 21.10.2020 N 154, основными (крупными) потребителями электропотребления в Омской области являются АО "Газпромнефть-ОНПЗ", АО "РЖД", АО "Омский каучук", АО "Омскшина", АО "ОмскВодоканал" и другие.

Техническое состояние линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 220, 110 и 35 кВ поддерживается в удовлетворительном состоянии. Наблюдается недопустимая перегрузка ряда подстанций, массовое старение и износ электросетевого оборудования опережающие темпы реконструкции, техперевооружения электросетевых объектов, что снижает энергобезопасность города.

Распределительный комплекс 35 - 110 кВ в городе Омске характеризуется перегруженностью электросетевых объектов. Износ электрических сетей превышает 60%. Более 25 лет эксплуатируется около 50% ПС 110 кВ, более 40 лет эксплуатируются 35% ПС и ЛЭП 110 кВ.

Развитие систем электроснабжения города Омска осуществляется в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 N 1209-р, Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, Энергетической стратегией России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 N 1523-р, схемами и программами развития Единой энергетической системы России, ежегодно утверждаемыми уполномоченным органом в сфере электроэнергетики, Программой развития электроэнергетики в Омской области на 2020 - 2024 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 21.10.2020 N 154, инвестиционной программой акционерного общества "Омскэлектро" на 2020 - 2031 годы, утвержденной приказом РЭК Омской области от 29.10.2019 N 250/67.

2.2. Система газоснабжения.

Система газоснабжения Омской области и города Омска находится в зоне эксплуатационной ответственности общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (далее - ООО "Газпром трансгаз Томск"). Эксплуатация объектов транспорта газа осуществляется филиалом ООО "Газпром трансгаз Томск" - Омским линейным производственным управлением магистральных газопроводов.

Основными газораспределительными и газоснабжающими организациями в городе Омске являются АО "Омскгоргаз", Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Омск", Акционерное общество "Омскоблгаз", Акционерное общество "Омскгазстройэксплуатация", Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖОБЛГАЗ", ООО "Омскгазсеть".

Газоснабжение города Омска природным газом осуществляется от магистрального газопровода Тюмень - Омск через пять газораспределительных станций (далее - ГРС) в основном по двухступенчатой схеме газораспределения от ГРС. При этом от ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4, ГРС-5 предусмотрена подача газа с выходным давлением 0,6 МПа, от ГРС-1 предусмотрена подача газа с давлением 1,2 МПа. Для понижения давления при подаче газа потребителям до уровня низкого давления и частично до уровня среднего давления предусмотрены газораспределительные и газорегулирующие пункты, установки и шкафы.

На территории города Омска реализуются инвестиционные программы указанных газораспределительных организаций, в том числе в составе региональной программы газификации Омской области на 2016 - 2020 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 14.11.2016 N 196.

В городе Омске существуют 5 источников с тупиковыми сетями, без взаимного резервирования по распределительным сетям 0,6 МПа. Схемы от ГРС ориентированы в основном на крупные промышленные предприятия. Распределительные сети для коммунально-бытового потребления и частного сектора развиты недостаточно.

Строительство сетей газораспределения предусматривается на основании утвержденной градостроительной документации в соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий.

Кроме того, существует проблема массовой замены или модернизации сетей газоснабжения, которая касается, в первую очередь, разводящих сетей сжиженного газа от газорегуляторных установок, построенных в 1950 - 1960 годы.

В числе приоритетных задач газификации города Омска можно выделить газификацию жилищного фонда в Кировском административном округе города Омска после строительства ГРС-29.

2.3. Системы водоснабжения и водоотведения.

Основной объем услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города Омска оказывает АО "ОмскВодоканал".

Система водоснабжения города Омска включает в себя:

- 4 водозабора из реки Иртыш с насосными станциями первого подъема общей мощностью 1482,24 тыс. куб.м/сутки;

- 2 комплекса очистных сооружений водоподготовки общей мощностью 630 тыс. куб.м/сутки в городе Омске и микрорайоне "Крутая Горка";

- 15 крупных районных насосных станций и 90 повысительных насосных станций в микрорайонах города Омска;

- сети водопровода протяженностью 1 811,19 км.

Система водоотведения города Омска включает в себя:

- очистные сооружения канализации в городе Омске и микрорайоне "Крутая Горка" общей производительностью 630 тыс. куб.м/сутки с полной биологической очисткой сточных вод;

- канализационные сети (диаметром 150 - 2 500 мм) протяженностью 1 263,82 км;

- 96 насосных станций перекачки.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Омска осуществляется в рамках инвестиционной программы Акционерного общества "ОмскВодоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2024 годы, утвержденной приказом РЭК Омской области от 29.10.2019 N 249/67.

Схема водоснабжения и водоотведения города Омска утверждена постановлением Администрации города Омска от 25.11.2014 N 1646-п.

Современное состояние систем водоснабжения и водоотведения города Омска характеризуется:

- сверхнормативным износом (79,3 процента и 80,9 процента) и повышенной аварийностью водопроводных и канализационных сетей и сооружений;

- высоким износом и низкой надежностью работы дюкерных переходов через реку Иртыш;

- неравномерным распределением мощности сетей водоснабжения по районам города Омска;

- недостаточным и неравномерным распределением источников наружного водоснабжения на сетях холодного водоснабжения на территории города Омска;

- избыточной мощностью очистных сооружений водоснабжения и водоотведения;

- снижением надежности работы водозаборных сооружений в связи с понижением минимальных горизонтов воды в реке Иртыш;

- проблемой утилизации осадков сточных вод из-за исчерпания емкости илошламонакопителей.

Значительная часть системы ливневой канализации города Омска находится в неисправном состоянии, отсутствует система ливневой канализации на дворовых территориях ряда многоквартирных домов и общественных территорий.

2.4. Система обращения с твердыми коммунальными отходами.

Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23.09.2016 N 74, территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления в Омской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26.05.2020 N 39 (далее - территориальная схема обращения с отходами производства и потребления в Омской области), определены принципы направления и механизмы реализации по созданию эффективной системы комплексного управления отходами.

На территории города Омска сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) осуществляет ООО "Магнит", являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате проведенного конкурсного отбора данная организация была выбрана региональным оператором сроком на 10 лет и с 01.04.2019 начала свою деятельность. ООО "Магнит" имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на осуществление деятельности по обращению с ТКО.

По данным территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Омской области количество образующихся ТКО от населения и предприятий в городе Омске составляет 610461,8 тонн в год. Количество образования ТКО от населения и предприятий на 2021 год в городе Омске прогнозируется в размере 615,4 тыс. тонн, на 2030 год - 638,3 тыс. тонн.

На территории города Омска действуют две системы мусороудаления: система мусороудаления в контейнерах - контейнерный способ сбора (12612 шт.), бестарная система мусороудаления - частный жилищный фонд (на договорной основе). Периодичность вывоза отходов бестарной системы из частного жилищного фонда, садоводческих и дачных объединений в настоящее время осуществляется раз в неделю или реже. Вместе с тем такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления ТКО с использованием контейнерных площадок.

Для сбора ТКО применяются в основном контейнеры объемом 0,75 - 1,1 куб.м. Отдельные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее также - КГО), как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружаются в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб.м, которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

Подавляющее большинство источников образования ТКО (магазины, административные учреждения, предприятия бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует их совместно с жилым фондом. Количество контейнеров на площадке составляет от 1 до 5, бункеров - 1 шт.

В некоторых многоквартирных домах организована система накопления посредством мусоропроводов. При этом отходы накапливаются в специально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний. Мусоропроводы требуют регулярного обслуживания для дезинфекции и удаления засоров. С учетом изложенного, а также с учетом невозможности организовать раздельное накопление отходов, поступающих через мусоропровод, такая система накопления ТКО бесперспективна и должна быть постепенно ликвидирована.

Несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов представляют серьезную экологическую опасность, так как существенно влияют на все объекты окружающей среды и являются источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, полихлорбифенилы, диоксины, инсектициды и др.).

По данным территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Омской области ТКО с территории города Омска вывозятся на объект размещения ТКО на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района.

Удаление ТКО посредством захоронения и нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при их размещении ведут к ряду проблем, которые связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания, включая:

- загрязнение и захламление земель;

- загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТКО;

- выделение больших объемов биогаза, содержание в котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТКО.

Кроме того, безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли быть повторно использованы, в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции).

В соответствии с Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 45 "О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска" вывоз снежных масс с улиц, дорог и проездов осуществляется на специально подготовленные площадки (снежные свалки и снегоприемные пункты), обеспеченные подъездами. Обустройство, организация работы снежных свалок возлагается на департамент городского хозяйства Администрации города Омска, согласно Положению о департаменте городского хозяйства Администрации города Омска, утвержденному Решением Омского городского Совета от 28.09.2011 N 443.

Бюджетным учреждением города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" (далее также - БУ г. Омска "УДХБ") осуществляется вывоз и складирование снега на площадки для складирования снега, расположенные в административных округах города Омска.

Таким образом, с каждым годом в городе Омске растет объем твердых коммунальных отходов, в связи с чем возникает проблема нехватки полигонов, оборудованных в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами. Также одной из проблем в области обращения с отходами является низкая культура населения в сфере охраны окружающей среды, приводящая к образованию стихийных свалок.

## 3. Перспективные показатели развития города Омска

и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

(в ред. Решения Омского городского Совета

от 16.12.2020 N 283)

Генеральным планом муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденным Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43 (далее - Генеральный план), сформированы и обоснованы базовые параметры и положения общегородской градостроительной стратегии на период до 2040 года.

В Генеральном плане представлены прогнозы формирования внутригородской системы расселения, дополнительных объемов ввода жилья в административных округах города Омска в период до 2040 года, перспективного развития объектов социальной сферы, а также основные параметры территории города Омска.

В соответствии с планами и прогнозами развития города Омска на период до 2025 года, уточненными с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за 2014 - 2020 годы, планируется достижение к 2025 году следующих основных показателей:

- сокращение численности населения города Омска на перспективу до 1 129,3 тыс. человек (96,5 процента к уровню 2014 года);

- увеличение площади жилищного фонда до 31,48 млн. кв.м общей площади жилья (117,8 процента);

- повышение уровня жилищной обеспеченности граждан до 27,8 кв.м на человека (121,9 процента);

- ввод в эксплуатацию до 554 тыс. кв.м жилья в год (в 2014 году - 640,3 тыс. кв.м);

- полная ликвидация аварийного жилья (в 2014 году ветхий и аварийный жилищный фонд составлял 0,8%);

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 64 процентов (в 2014 году - 70 процентов).

Динамика изменения перспективных показателей развития города Омска на период до 2025 года (фактические данные за 2014 и 2016 годы, оценка итогов 2020 года и прогноз на 2025 год) представлена в таблице.

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 год (факт) | 2016 год (факт) | 2020 год (оценка) | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 1170,0 | 1178,2 | 1150,8 | 1129,3 |
| 2 | Площадь жилищного фонда (на конец года) | тыс. кв.м | 26729,0 | 27872,4 | 29200,0 | 31480,0 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв.м | 640,3 | 621,5 | 372,4 | 554,0 |
| 4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений | кв.м/чел. | 22,8 | 23,7 | 25,3 | 27,8 |
| 5 | Индекс промышленного производства (2014 год = 100 процентов) | процентов к 2014 году | 100 | 97,8 | 101,4 | 107,1 |
| 6 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 70 | 68 | 66 | 64 |
| 7 | Удельный расход энергетических ресурсов населением в многоквартирных домах (в год): |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия | кВт.ч/кв.м | 44,16 | 42,83 | 40,26 | 37,24 |
|  | Тепловая энергия | Гкал/кв.м | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | Горячая вода | куб.м/кв.м | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,07 |
|  | Холодная вода | куб.м/кв.м | 2,26 | 2,19 | 2,06 | 1,91 |
|  | Природный газ | куб.м/кв.м | 5,42 | 5,25 | 4,94 | 4,57 |

На увеличение объемов потребления коммунальных ресурсов отраслями промышленности окажет влияние рост объемов промышленного производства.

Развитие промышленного производства в городе является важнейшим и определяющим фактором устойчивого экономического роста. Ведущей отраслью экономики муниципального образования город Омск является промышленная сфера, которая включает в себя обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В соответствии со стратегическими задачами развития экономики города Омска наиболее приоритетными отраслями производственной сферы являются: высокотехнологичное машиностроение, химия и нефтехимия, нефтепереработка, пищевая промышленность, информационные технологии. Сфера промышленного производства продолжит оставаться ключевой для экономики города Омска, продукция, производимая указанными предприятиями, будет пользоваться спросом и в долгосрочной перспективе, в связи с чем прогнозируется дальнейшее развитие отраслей производственной сферы.

В числе приоритетных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска также можно выделить обеспечение объектами инженерной инфраструктуры действующих и перспективных инвестиционных площадок - индустриальных парков и технопарков.

В соответствии с Генеральным планом на территории города Омска предлагается к освоению 110 инвестиционных площадок, общей площадью 652,89 га, из которых:

- для размещения объектов социального обслуживания - 13 единиц, общей площадью 33,8 га;

- для комплексного освоения в целях жилищного строительства - 6 единиц, общей площадью 146,11 га;

- для размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения - 54 единицы, общей площадью 365,9 га;

- для размещения административных и торгово-офисных объектов - 21 единица, общей площадью 75,34 га;

- для размещения объектов транспортного обслуживания - 16 единиц, общей площадью 31,9 га.

Освоение инвестиционных площадок позволит увеличить интенсивность движения денежных потоков, товаров, услуг, повысить уровень конкурентоспособности города Омска и обеспечить продовольственную безопасность населения города.

Прирост спроса на тепловую энергию (тепловой нагрузки) по данным Схемы теплоснабжения на период до 2025 года составит 319,9 Гкал/ч (2,26% к уровню 2019 года).

Прирост спроса на электрическую энергию к 2025 году (потребления электрической энергии) по данным Программы развития электроэнергетики в Омской области на 2020 - 2024 годы составит около 4,6% к уровню 2020 года.

Таким образом, с учетом изменения показателей развития города Омска можно сделать вывод, что перспективный спрос на коммунальные ресурсы не соответствует имеющимся мощностям, что требует строительства и реконструкции объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с материалами актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения по состоянию на 2021 год резерв тепловой мощности на всех источниках тепловой энергии составит 2367,1 Гкал/ч (на 01.01.2015 - 2 769,7 Гкал/ч), в том числе на:

- источниках АО "ТГК-11" - 552 Гкал/ч (23,3 процента);

- источниках АО "Омск РТС" - 32,5 Гкал/ч (2,2 процента);

- котельных МП г. Омска "Тепловая компания" - 153,2 Гкал/ч (6,5 процента);

- ведомственных котельных - 1 629,4 Гкал/ч (68,8 процента).

В Схеме теплоснабжения проект строительства ТЭЦ-6 признан неэффективным и неокупаемым. В актуализированной на 2021 год Схеме теплоснабжения рекомендованным вариантом развития системы теплоснабжения выбран сценарий, не предполагающий строительство ТЭЦ-6.

На некоторых ведомственных котельных города имеются дефициты тепловой мощности. Возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны действия котельных с дефицитом тепловой мощности отсутствует в связи с локальным характером зон теплоснабжения котельных с дефицитом тепловой мощности, с отсутствием связей между источниками.

Использование резерва тепловой мощности теплоисточников возможно при условии реконструкции существующих тепловых сетей (увеличении пропускной способности трубопроводов), а также при строительстве новых сетей теплоснабжения.

В соответствии с материалами актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения резерв на теплоисточниках будет сохраняться и к 2033 году составит 2 083,1 Гкал/ч.

В соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23.09.2016 N 74:

1) построены мусороперерабатывающие (мусоросортировочные) комплексы:

- в Кировском административном округе города Омска - мощностью до 400 тыс. т/год;

- в Ленинском административном округе города Омска - мощностью до 40 тыс. т/год;

2) предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса в микрорайоне "Загородный" мощностью до 220 тыс. т/год.

В числе основных направлений развития систем инженерной инфраструктуры города Омска на период до 2025 года можно выделить следующие:

1) основные направления развития систем водоснабжения:

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и жилых помещениях, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение;

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей (в том числе на противопожарные нужды) с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, зонирования системы водоснабжения;

- обеспечение качества питьевой воды за счет реконструкции и модернизации очистных сооружений;

2) основные направления развития систем канализации:

- повышение надежности работы канализации путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей, реконструкции и модернизации станции очистки воды и насосных станций;

- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод путем снижения до нормативного уровня концентрации загрязнений в промышленных стоках, внедрение биологической очистки от соединений фосфора и азота, обеспечение полной обработки и утилизации осадков, внедрение системы термокаталитического окисления осадков сточных вод;

- решение проблемы утилизации осадков сточных вод;

3) основные направления развития системы теплоснабжения:

- реконструкция, техническое перевооружение и модернизация действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии;

- реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- реконструкция и развитие городских централизованных тепловых сетей с наиболее эффективным перераспределением по зонам города имеющихся мощностей на действующих теплоисточниках;

- сокращение тепловых потерь путем повышения теплозащитных характеристик новых и реконструируемых зданий и теплотрасс;

- организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и другие;

4) основные направления развития системы электроснабжения:

- покрытие растущих потребностей в электроснабжении от существующих ТЭЦ за счет установки в них новых турбин, от новых блок-станций промышленных предприятий;

- строительство понизительных подстанций (далее - ПС) 110/10 кВ;

- полная комплексная реконструкция или замена ряда существующих подстанций напряжением 110/10 кВ в связи с физической и моральной изношенностью оборудования и перегруженностью по трансформаторной мощности;

- строительство распределительных пунктов напряжением 10 кВ, трансформаторных подстанций со строительством соответствующих кабельных линий для обеспечения электроэнергией новых потребителей;

- строительство воздушных и кабельных линий электропередач напряжением 110 кВ в городской застройке и промышленной зоне для подключения новых подстанций напряжением 110 кВ к источникам питания.

Основные мероприятия по строительству энергетических объектов включены в действующую Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 N 1209-р, инвестиционные программы организаций электроэнергетики;

5) основные направления развития системы газоснабжения, которые предусматривают повышение безопасности и надежности этой системы путем строительства новой ГРС-29 с подключением к магистрали и строительства кольцующих газопроводов в соответствии с планируемой застройкой.

Одной из основных задач до 2025 года останется перевод существующих микрорайонов города Омска со сжиженного газа на природный газ. Это микрорайоны Советского, Центрального, Октябрьского и Ленинского административных округов города Омска;

6) основные направления развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами определены территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления в Омской области, в том числе данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

В целях исполнения требований нормативных актов об обращении с твердыми коммунальными отходами актуальным является вопрос приобретения новых контейнеров для размещения на местах (площадках) накопления ТКО и обустройство мест (площадок) накопления ТКО.

## 4. Перечень мероприятий и целевых показателей Программы

Перечень мероприятий Программы (график выполнения мероприятий) приведен в приложении N 1 к Программе.

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

## 5. Финансирование Программы

(в ред. Решения Омского городского Совета

от 16.12.2020 N 283)

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы составляет 26 388 550,8 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 2 786 553,2 тыс. руб.;

2017 год - 1 941 501,1 тыс. руб.;

2018 год - 1 886 931,4 тыс. руб.;

2019 год - 2 330 707,8 тыс. руб.;

2020 год - 2 928 929,3 тыс. руб.;

2021 год - 3 362 288,0 тыс. руб.;

2022 год - 2 529 025,5 тыс. руб.;

2023 год - 3 285 279,9 тыс. руб.;

2024 год - 2 820 533,1 тыс. руб.;

2025 год - 2 516 801,5 тыс. руб.

При этом планируется использование следующих источников финансирования:

- собственных средств организаций коммунального комплекса города Омска - 21 810 997,06 тыс. руб.;

- платы за подключение (присоединение) - 2 011 705,3 тыс. руб.;

- других источников (средства бюджетов, плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации, средства инвесторов) - 2 565 848,4 тыс. руб.

Кроме того, при реализации Программы организациями-исполнителями планируется рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования:

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов, в том числе по концессионным соглашениям.

В соответствии с действующим законодательством источниками финансирования мероприятий Программы могут быть средства инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, средства бюджетов различных уровней.

## 6. Управление Программой

Ответственным исполнителем Программы является департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

Соисполнителями Программы (в пределах компетенции) являются:

- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;

- департамент строительства Администрации города Омска;

- департамент общественной безопасности Администрации города Омска;

- БУ города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства";

(абзац введен Решением Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

- организации коммунального комплекса города Омска.

Планы-графики работ по реализации Программы утверждаются соисполнителями Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется департаментом городской экономической политики Администрации города Омска.

Соисполнители Программы предоставляют отчеты об исполнении Программы в департамент городской экономической политики Администрации города Омска до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме, устанавливаемой департаментом городской экономической политики Администрации города Омска.

Корректировка Программы осуществляется при изменении схем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также после утверждения территориальной схемы обращения с отходами Омской области.

## 7. Обосновывающие материалы

### 7.1. Обоснование прогнозируемого спроса

на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основе данных о существующем и прогнозируемом потреблении ресурсов, рассчитанном с учетом планируемого до 2025 года увеличения площади жилищного фонда города Омска, прогнозируемой численности населения и уровня жилищной обеспеченности граждан.

Прогноз ввода жилищного фонда до 2025 года принят с учетом Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации города Омска от 09.07.2014 N 938-п, и Генерального плана.

Показатели удельного расхода энергетических ресурсов рассчитаны на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области с учетом требований муниципальной программы города Омска "Управление имуществом в сфере установленных функций", утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14.10.2013 N 1166-п, и муниципальной программы города Омска "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами", утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14.10.2013 N 1171-п (далее - программы в сфере энергосбережения).

(в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

### 7.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий,

входящих в план застройки города Омска

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия, входящие в план застройки города Омска, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и разделены на три группы:

- перспективной обеспеченности и потребности застройки города Омска;

- надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры;

- качества коммунальных ресурсов.

Перспективная обеспеченность застройки города Омска и потребности населения в системах коммунальной инфраструктуры установлены в объеме 100 процентов.

В Программе использован следующий подход:

- каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2025 года) должен быть своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и услуг;

- количество существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), должно сокращаться.

Программа направлена на обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы для новых объектов капитального строительства (увеличение площади жилищного фонда до 31,48 млн. кв.м общей площади до 2025 года с учетом планов сноса) при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

Целевые показатели качества коммунальных ресурсов определены с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

### 7.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей

системы коммунальной инфраструктуры

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 2 Программы.

### 7.4. Оценка реализации мероприятий в области

энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету

информации об использовании энергетических ресурсов в целях

выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе Омске реализуется программа в сфере энергосбережения.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

Программа в сфере энергосбережения направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

Мероприятия программы в сфере энергосбережения, а также достигнутые и ожидаемые результаты ее реализации учтены в ходе разработки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Омска на 2016 - 2025 годы.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

### 7.5. Обоснование целевых показателей развития

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлено в разделе 7.2 Программы.

### 7.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

(в ред. Решения Омского городского Совета

от 16.12.2020 N 283)

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлен в приложении N 1 к Программе и разработан на основании:

- Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 N 1209-р;

- Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р;

- Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 N 1523-р;

- схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2015 - 2021 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09.09.2015 N 627;

- схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2016 - 2022 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2016 N 147;

- схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2017 - 2023 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2017 N 143;

- схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2018 - 2024 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2018 N 121;

- схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019 - 2025 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2019 N 174;

- Программы развития электроэнергетики в Омской области на 2017 - 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 27.04.2017 N 57;

- Программы развития электроэнергетики в Омской области на 2018 - 2022 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 28.04.2018 N 51;

- Программы развития электроэнергетики в Омской области на 2019 - 2023 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 29.04.2019 N 61;

- Программы развития электроэнергетики в Омской области на 2020 - 2024 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 21.10.2020 N 154;

- региональной программы газификации Омской области на 2016 - 2020 годы, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 14.11.2016 N 196;

- территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23.09.2016 N 74;

- территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Омской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26.05.2020 N 39;

- Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации города Омска от 09.07.2014 N 938-п;

- Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденной Решением Омского городского Совета от 19.12.2018 N 101;

- Схемы теплоснабжения;

- Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска, утвержденной постановлением Администрации города Омска от 25.11.2014 N 1646-п;

- программ в сфере энергосбережения;

- инвестиционных программ организаций - соисполнителей Программы.

### 7.7. Предложения по организации реализации

инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций - соисполнителей Программы, в том числе посредством:

- привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий инвестиционных проектов, в том числе путем заключения концессионных соглашений, энергосервисных договоров и т.д.;

- обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям;

- обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;

- согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования;

- преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;

- контроля за целевым использованием инвестиционных средств, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

### 7.8. Обоснование использования в качестве источников

финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы

за подключение (технологическое присоединение) объектов

капитального строительства к системам

коммунальной инфраструктуры

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

### 7.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан

за коммунальные услуги на соответствие

критериям доступности

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса, рассчитанного по нормативам потребления (в расчете на одного человека), на прогнозируемый тариф на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

Прогноз динамики и доли платежей населения города Омска за коммунальные услуги представлен в приложении N 3 к Программе.

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается среднедушевой денежный доход по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области с учетом прогнозируемого уровня на период до 2025 года.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения на 2016 - 2025 годы составит от 6,2 процента до 8,0 процента, что меньше критерия доступности - 8,6 процента, установленного приказом РЭК Омской области от 28.06.2011 N 117/31 "Об установлении системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Омской области".

(в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283)

На основании изложенного дополнительных мер социальной поддержки населения в результате реализации Программы не потребуется.

### 7.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней

на оказание мер социальной поддержки, в том числе

предоставление отдельным категориям граждан субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Расходов бюджета города Омска на оказание мер социальной поддержки населения в результате реализации мероприятий Программы не потребуется.

## Приложение N 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ

город Омск Омской области на 2016 - 2025 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

по строительству и реконструкции объектов

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия/ организации | Цель мероприятия | Капитальные затраты, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 11" |
|  | ТЭЦ-3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. N 14 типа ТП-82 на Омской ТЭЦ-3 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования | 12 066,00 | 8 672,00 | 3 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Модернизация деаэрационно-подпиточной установки на Омской ТЭЦ-3 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования | 148 366,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890,00 | 41 442,00 | 97 596,00 | 1 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Модернизация питательного насоса 2 очереди (замена 3 шт. ПЭ-500 на насос типа ПЭ-580) на Омской ТЭЦ-3 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования | 149 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,00 | 92 518,00 | 51 704,00 |
|  | ТЭЦ-4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Модернизация градирни N 2 на Омской ТЭЦ-4 | Повышение надежности работы оборудования, поддержание охладительного эффекта на уровне проектных показателей, снятие ограничений мощности | 77 938,00 | 77 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Выполнение работ по ликвидации горных выработок карьера, используемого для реконструкции золоотвала Омской ТЭЦ-4 (14 Га) | Освобождение емкости действующего золоотвала для продления сроков эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы станции | 21 003,00 | 9 614,00 | 11 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Техническое перевооружение турбоагрегата ст. N 6 типа Т-100-130 на Омской ТЭЦ-4 | Возобновление ресурса основных высокотемпературных деталей и узлов турбины с одновременным увеличением электрической мощности турбоагрегата на 13 МВт | 6 304,00 | 1 073,00 | 5 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Техническое перевооружение турбоагрегата ст. N 7 типа Т-100-130 на Омской ТЭЦ-4 | Возобновление ресурса основных высокотемпературных деталей и узлов турбины | 610 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 394 727,00 | 210 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Техническое перевооружение котлоагрегата БКЗ-420-140-2 ст. N 9 с заменой электрофильтра на Омской ТЭЦ-4 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 92 735,10 | 0,00 | 0,00 | 92 735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Модернизация градирни N 3 на Омской ТЭЦ-4 | Повышение надежности работы оборудования, поддержание охладительного эффекта на уровне проектных показателей | 89 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 89 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. N 7 на Омской ТЭЦ-4 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 285 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 3 178,00 | 281 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Реконструкция золоотвала ТЭЦ-4. Возведение дамбы наращиванием третьего яруса 1-й и 2-й секции. Природоохранные мероприятия. Восстановление берегозащитной полосы правого берега р. Иртыш в районе протоки Заимская | Освобождение емкости действующего золоотвала для продления сроков эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы станции | 8 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 887,00 |
| 1.1.12 | Модернизация турбоагрегата N 9 на Омской ТЭЦ-4 | Возобновление ресурса основных высокотемпературных деталей и узлов турбины | 942 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 541,00 | 37 604,00 | 672 323,00 | 225 978,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. N 8 на Омской ТЭЦ-4 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 353 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774,00 | 349 790,00 |
| 1.1.14 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. N 11 на Омской ТЭЦ-4 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 4 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001,00 |
|  | ТЭЦ-5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Модернизация градирни N 2 на Омской ТЭЦ-5 | Снижение ограничений электрической мощности турбин в летние периоды с одновременным повышением технико-экономических характеристик | 122 505,00 | 6 253,00 | 116 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16 | Реконструкция электрофильтра котлоагрегата БКЗ-420-140-5 ст. N 2 Омской ТЭЦ-5 | Замена механической части электрофильтра для достижения проектного КПД и снижения вредных выбросов в атмосферу | 154 700,00 | 25 322,00 | 129 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17 | Строительство очистных сооружений производительностью 6000 м3/сут. СП ТЭЦ-5 | Достижение соответствия систем водоотведения нормативным требованиям | 453 355,00 | 82 665,00 | 113 271,00 | 257 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18 | Строительство золоотвала (Основной золоотвал. Строительство секции 4А) | Обеспечение бесперебойной работы станции | 1 190 683,00 | 0,00 | 11 778,00 | 34 581,00 | 34 818,00 | 393 160,00 | 681 069,00 | 35 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19 | Монтаж шумоглушителей на котлоагрегатах на Омской ТЭЦ-5 | Снижение шумового воздействия на окружающую среду | 74 388,00 | 1 373,00 | 52 747,00 | 0,00 | 0,00 | 15 561,00 | 4 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20 | Модернизация испарительной установки N 2 для снижения станционных потерь пара и конденсата на Омской ТЭЦ-5 | Снижение потерь пара и конденсата | 60 368,00 | 0,00 | 0,00 | 60 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21 | Техническое перевооружение трубопроводов пара высокого давления турбинного цеха | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования | 107 513,00 | 0,00 | 89 139,00 | 18 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22 | Техническое перевооружение газоочистного оборудования котлоагрегата БКЗ 420-140-5 ст. N 1 на Омской ТЭЦ-5 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 236 121,00 | 0,00 | 120 216,00 | 115 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23 | Модернизация градирни N 3 на Омской ТЭЦ-5 | Повышение надежности работы оборудования, поддержание охладительного эффекта на уровне проектных показателей | 191 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 648,00 | 150 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24 | Модернизация градирни N 4 на Омской ТЭЦ-5 | Повышение надежности работы оборудования, поддержание охладительного эффекта на уровне проектных показателей | 165 396,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 164 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.25 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата N 6 на Омской ТЭЦ-5 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 279 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 3 074,00 | 275 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.26 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата БКЗ 420-140-5 ст. N 3 на Омской ТЭЦ-5 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 188 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,00 | 186 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.27 | Техническое перевооружение магистрального золопровода N 1 диаметром 478 мм с заменой на трубу диаметром 630 мм на Омской ТЭЦ-5 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Повышение производительности золопровода | 174 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 193,00 | 28 420,00 | 78 788,00 | 44 214,00 |
| 1.1.28 | Реконструкция золоотвала с наращиванием секции 4Б на Омской ТЭЦ-5 | Освобождение емкости действующего золоотвала для продления сроков эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы станции | 456 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 246 124,00 | 171 395,00 | 39 101,00 |
| 1.1.29 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. N 7 на Омской ТЭЦ-5 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 296 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252,00 | 293 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.30 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. N 8 на Омской ТЭЦ-5 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 320 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444,00 | 317 231,00 | 0,00 |
| 1.1.31 | Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. N 4 на Омской ТЭЦ-5 | Замена и реконструкция морально и физически устаревшего оборудования. Достижение проектного КПД, снижение вредных выбросов | 345 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651,00 | 341 864,00 |
| 1.1.32 | Мероприятия по обеспечению безопасности | Обеспечение бесперебойной работы оборудования | 278 076,00 | 12 856,00 | 11 419,00 | 8 206,00 | 34 032,00 | 57 846,00 | 32 992,00 | 33 525,00 | 36 699,00 | 24 007,00 | 26 494,00 |
| 1.1.33 | Прочие инвестиции | Обеспечение бесперебойной работы оборудования | 5 861 156,90 | 1 637 401,00 | 348 950,00 | 409 793,90 | 556 785,00 | 414 806,00 | 858 557,00 | 454 952,00 | 439 263,00 | 466 810,00 | 273 839,00 |
|  | Итого: |  | 13 759 863,00 | 1 863 167,00 | 1 013 164,00 | 1 005 742,00 | 881 047,00 | 1 711 420,00 | 1 891 453,00 | 1 145 267,00 | 1 724 557,00 | 1 384 152,00 | 1 139 894,00 |
| 1.2 | Акционерное общество "Омские распределительные тепловые сети" |
| 1.2.1 | Новое строительство тепловых сетей и объектов теплоснабжения для подключения новых потребителей | Строительство тепловой сети для подключения новых потребителей | 816 909,00 | 172 657,00 | 68 743,00 | 47 962,00 | 69 396,00 | 81 507,00 | 21 132,00 | 101 790,00 | 122 808,00 | 130 914,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Техперевооружение и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения | Повышение надежности и безопасности теплоснабжения потребителей и работы оборудования | 1 170 999,00 | 52 913,00 | 180 069,00 | 158 443,00 | 152 188,00 | 75 418,00 | 108 774,00 | 121 460,00 | 105 871,00 | 142 151,00 | 73 712,00 |
| 1.2.3 | Техперевооружение и реконструкция источников теплоснабжения | Замена изношенного оборудования в связи с большим износом | 271 131,00 | 2 980,00 | 24 930,00 | 39 916,00 | 8 751,00 | 42 172,00 | 46 284,00 | 54 272,00 | 29 490,00 | 22 336,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Приобретение техники и инвентаря производственного назначения | Замена изношенного оборудования в связи с большим износом | 70 239,00 | 3 947,00 | 5 248,00 | 14 235,00 | 4 311,00 | 8 970,00 | 8 807,00 | 3 966,00 | 11 514,00 | 9 241,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Приобретение техники и инвентаря не производственного (общехозяйственного) назначения | Приобретение оборудования, не требующего монтажа | 1 768,00 | 649,00 | 0,00 | 520,00 | 275,00 | 266,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | ИТ - мероприятия | Повышение надежности и безопасности теплоснабжения потребителей и работы оборудования | 57 037,00 | 5 454,00 | 14 990,00 | 17 631,00 | 9 799,00 | 7 000,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Мероприятия по обеспечению безопасности | Повышение надежности и безопасности теплоснабжения потребителей и работы оборудования | 129 875,00 | 3 238,00 | 314,00 | 630,00 | 7 690,00 | 5 100,00 | 5 043,00 | 17 646,00 | 26 840,00 | 23 298,00 | 40 076,00 |
| 1.2.8 | Прочие инвестиции |  | 358 941,00 | 33 516,00 | 30 680,00 | 26 973,00 | 19 671,00 | 20 512,00 | 21 771,00 | 42 058,00 | 25 134,00 | 26 750,00 | 111 876,00 |
|  | Итого: |  | 2 876 899,00 | 275 354,00 | 324 974,00 | 306 310,00 | 272 081,00 | 240 945,00 | 214 032,00 | 341 192,00 | 321 657,00 | 354 690,00 | 225 664,00 |
| 1.3 | Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания" |
| 1.3.1 | Модернизация, реконструкция, строительство тепловых сетей от собственных тепловых источников | Снижение уровня износа. Снижение потерь тепловой энергии. Снижение эксплуатационных затрат. Улучшение гидравлических режимов. Повышение надежности. Снижение расхода теплоносителя. Исполнение требований СНиП | 54 550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 181,10 | 9 270,80 | 8 888,90 | 5 216,50 | 6 281,20 | 5 712,20 |
| 1.3.2 | Реконструкция, строительство тепловых сетей от собственных тепловых источников | Обеспечение подключения новых потребителей | 16 440,40 | 0,00 | 11 432,10 | 1 064,50 | 0,00 | 0,00 | 3 943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Модернизация и реконструкция тепловых сетей от тепловых источников АО "Омск РТС", АО "ТГК-11" | Снижение уровня износа. Снижение потерь тепловой энергии. Снижение эксплуатационных затрат. Улучшение гидравлических режимов. Повышение надежности. Снижение расхода теплоносителя. Исполнение требований СНиП. | 156 310,70 | 4 151,40 | 6 442,50 | 0,00 | 16 505,70 | 14 391,00 | 24 896,10 | 27 514,10 | 22 648,20 | 24 407,70 | 15 354,00 |
| 1.3.4 | Реконструкция, строительство тепловых сетей от тепловых источников АО "Омск РТС", АО "ТГК-11" | Обеспечение подключения новых потребителей | 144 828,60 | 78 750,20 | 7 845,20 | 40,40 | 3 302,60 | 6 373,00 | 34 616,10 | 13 901,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснопресненская, 1 в сторону ЦТП-715 | Снижение уровня износа. Снижение потерь тепловой энергии. Снижение эксплуатационных затрат. Повышение надежности. Снижение расхода теплоносителя | 40 014,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 451,90 | 21 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Прочие мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей от ведомственных тепловых источников | Снижение уровня износа. Снижение потерь тепловой энергии. Снижение эксплуатационных затрат. Улучшение гидравлических режимов. Повышение надежности. Снижение расхода теплоносителя. Исполнение требований СНиП | 40 629,60 | 0,00 | 0,00 | 14 920,70 | 0,00 | 0,00 | 2 810,70 | 7 028,60 | 3 034,60 | 8 634,60 | 4 200,40 |
| 1.3.7 | Модернизация оборудования ЦТП-645 (ул. Фугенфирова, 4г) | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, увеличения КПД насосного оборудования, уменьшения расхода электроэнергии, автоматизации регулировки параметров теплоносителя и ГВС | 9 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Модернизация оборудования ЦТП-683 (ул. Конева, 26) | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, увеличения КПД насосного оборудования, уменьшения расхода электроэнергии, автоматизации регулировки параметров теплоносителя и ГВС | 11 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Модернизация оборудования ЦТП-302 (ул. Пригородная, 21 к. 1) | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, увеличения КПД насосного оборудования, уменьшения расхода электроэнергии, автоматизации регулировки параметров теплоносителя и ГВС | 5 462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10 | Модернизация оборудования ТПНС-305 (ул. Красный Путь, 92) | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, увеличения КПД насосного оборудования, уменьшения расхода электроэнергии, автоматизации регулировки параметров теплоносителя и ГВС | 6 040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | Модернизация оборудования ЦТП-424 (ул. 24 Северная, 168) | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, увеличения КПД насосного оборудования, уменьшения расхода электроэнергии, автоматизации регулировки параметров теплоносителя и ГВС | 5 599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12 | Прочие мероприятия по модернизации и реконструкции ЦТП | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, увеличения КПД насосного оборудования, уменьшения расхода электроэнергии, автоматизации регулировки параметров теплоносителя и ГВС | 359 887,90 | 57 007,20 | 4 588,30 | 17 500,70 | 3 915,30 | 6 060,80 | 44 761,70 | 52 929,90 | 68 594,40 | 40 830,10 | 63 699,50 |
| 1.3.13 | Замена оборудования ЦТП на обладающее более высоким классом энергоэффективности | Снижение затрат на электрическую энергию | 3 900,10 | 2 274,90 | 1 351,00 | 0,00 | 0,00 | 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14 | Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения | Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат. Повышение надежности. Повышение качества ГВС. Снижение расхода теплоносителя | 29 048,00 | 0,00 | 207,00 | 28 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | Реконструкция котельной по ул. 4 Северная, 180 с модернизацией котлоагрегата ПТВМ-30 N 6, газовоздушного тракта, газового хозяйства и коллекторов сетевой воды | Снижение издержек на выработку единицы тепловой энергии. Обеспечение надежности теплоснабжения на основном виде топлива - природный газ, в том числе при обеспечении перспективных нагрузок | 48 124,80 | 0,00 | 2 271,20 | 5 657,70 | 21 537,40 | 0,00 | 18 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | Модернизация тепловой схемы котельной, расположенной по адресу: ул. Архиепископа Сильвестра, 21, с заменой существующих котлов REX-600 на котлы с улучшенными характеристиками | Модернизация объекта. Замена на котлы с улучшенными характеристиками | 12 602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | Реконструкция котельной по ул. К. Заслонова, 2 с заменой котлов N 1, N 2, N 3 ДКВР 10/13 на котлы с улучшенными характеристиками (котел водогрейный серии ДЕВ, серии КВ-ГМ, марки LAVART) | Модернизация котельного оборудования в целях снижения уровня его износа, повышения КПД котлоагрегата, снижения удельного расхода условного топлива, снижения затрат на производство тепловой энергии | 86 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209,90 | 25 696,60 | 26 904,30 | 28 168,80 |
| 1.3.18 | Реконструкция котельной по ул. Дмитриева, 8, к. 5 с увеличением установленной тепловой мощности | Обеспечение подключения новых потребителей | 42 476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925,40 | 36 551,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19 | Прочие мероприятия по реконструкции котельных | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, увеличения КПД. Снижение издержек на производство тепловой энергии. | 134 782,90 | 29 427,10 | 18 756,00 | 19 745,90 | 13 225,00 | 15 578,40 | 11 450,80 | 14 994,50 | 6 397,10 | 3 118,50 | 2 089,60 |
| 1.3.20 | Замена оборудования котельных на обладающее более высоким классом энергоэффективности | Снижение затрат на электрическую энергию | 7 054,30 | 2 296,10 | 3 322,40 | 918,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности зданий | Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания | 3 365,20 | 3 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 1 219 268,30 | 177 272,10 | 56 215,70 | 88 689,80 | 115 209,90 | 96 023,50 | 156 333,90 | 168 018,20 | 132 104,30 | 110 176,40 | 119 224,50 |
| 1.4 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс" |
| 1.4.1 | Замена дымососов ДН-17У, подключенных к водогрейному котлу ПТВМ-50 инв. N 2, на дымососы ДН-15,5 | Замена изношенного оборудования | 3 862,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Замена двух сетевых насосов 1Д1250-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на насосы меньшей мощности 1Д630-125 | Снижение затрат электроэнергии на привод сетевого оборудования | 3 084,50 | 0,00 | 0,00 | 3 084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Замена двух повысительных насосов Д320/50 на ТПНС-101 на насосы большей мощности Д630-90 | Обеспечение потребителей тепловой энергией | 2 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Замена насосов исходной воды типа К и подпиточной воды типа КМ, НКУ на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на насосы NB50 с частотным регулированием CUE и регулирующим клапаном / ООО "Теплогенерирующий комплекс" | Оптимизация гидравлических режимов. Снижение потребления электроэнергии | 5 634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Замена насосов исходной вода типа К и подпиточной воды типа К на котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 на насосы NB40 с частотным регулированием CUE и регулирующим клапаном / ООО "Теплогенерирующий комплекс" | Оптимизация гидравлических режимов. Снижение потребления электроэнергии | 2 094,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Замена подогревателей сетевой воды ПСВ-15-7-125 на котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 на более эффективные TS20 (9 Гкал/ч) / ООО "Теплогенерирующий комплекс" | Повышение энергетической эффективности | 3 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Замена подогревателей сетевой воды ПСВ-15-7-125 на котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 на более эффективные TS20 (15,1 Гкал/ч) / ООО "Теплогенерирующий комплекс" | Повышение энергетической эффективности | 7 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 | Замена трансформаторов КТП-19 мощностью 1260 кВА теплового источника по ул. 22-го Партсъезда, 97 на более мощные 2000 кВА / ООО "Теплогенерирующий комплекс" | Обеспечение собственных нужд | 8 048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9 | Коммерческий учет сточных вод от теплового источника по ул. 22-го Партсъезда, 97 | Выполнение требований федерального законодательства | 1 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10 | Коммерческий учет сточных вод от теплового источника по ул. 30-я Северная, 65/1 | Выполнение требований федерального законодательства | 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11 | Реконструкция внутриплощадочных тепловых сетей котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 | Перехода с графика центрального регулирования 130-95-70 на график регулирования 115-90-70. Оптимизация гидравлических режимов | 54 409,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 409,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 92 265,30 | 0,00 | 0,00 | 3 084,50 | 2 416,60 | 32 354,90 | 0,00 | 0,00 | 54 409,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" |
| 1.5.1 | Реконструкция котельной N 2 | Обеспечение подключения новых потребителей | 548,40 | 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Реконструкция мазутно-насосной станции | Повышение надежности и непрерывности производственного процесса | 3 636,00 | 2 136,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Замена минерало-ватной тепловой изоляции на пенополиуретановые скорлупы | Энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 10 100,00 | 700,00 | 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.5.4 | Замена трубопроводов ГВС | Энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 670,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
|  | Итого: |  | 14 954,40 | 3 439,40 | 2 355,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | 1 055,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 |
| 1.6 | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" |
| 1.6.1 | Замена сетевого трубопровода протяженностью 1300 м | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа | 13 792,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 792,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Техническое перевооружение тепловой трассы, расположенной по адресу Омская область, г. Омск, от котельной ОАО ОКСК к жилым домам микрорайона Авиагородка | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа | 9 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,86 | 5 852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Модернизация существующей автоматической системы контроля и управления котлоагрегатами КВГМ-20 и КВГМ-7,56 и общекотельным оборудованием | Повышение надежности и непрерывности производственного процесса | 5 643,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 0,00 | 5 490,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Техническое перевооружение резервного топливного хозяйства ООО "Тепловая компания" | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа | 19 634,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806,49 | 4 748,54 | 11 079,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Замена сетевого насоса ЦН-400/105 на новый | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа | 1 107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Замена 2-х узлов учета тепловой энергии на теплоисточнике | Исполнение требований правил коммерческого учета тепловой энергии | 416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7 | Замена 2-х фильтров ФИПа-3, 0-II на ФИПа-1, 0-I | Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа, экономия энергетических ресурсов | 786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.8 | Строительство мини-ТЭЦ 4 МВт | Сокращение затрат, связанных с покупкой электроэнергии, экономия энергетических ресурсов | 229 746,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 746,67 | 0,00 |
| 1.6.9 | Установка блочно-модульной насосной станции | Необходимость приведения гидравлического режима работы тепловой сети к оптимальному с целью экономии энергоресурсов | 4 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909,20 |
|  | Итого: |  | 285 371,16 | 0 | 0 | 0 | 13 792,50 | 7 440,68 | 10 601,01 | 12 187,89 | 6 693,21 | 229 746,67 | 4 909,2 |
| 1.7 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Стройбетон" |
| 1.7.1 | Строительство первого этапа второй очереди газовой котельной с установкой котла Vitomax D-HW тип М238 | Увеличение установленной мощности, создание возможности подключения потребителей | 122 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Установка газового котла LAVART 6000 M | Обеспечение регламентного срока службы существующих котлов, повышение надежности теплоснабжения | 26 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 149 046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Акционерное общество "ОмскВодоканал" |
| 2.1.1 | Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения в целях подключения абонентов | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | 128 991,71 | 1 363,30 | 14 992,80 | 18 810,60 | 31 677,20 | 3 192,94 | 3 268,87 | 2 986,23 | 30 123,54 | 22 576,23 | 0,00 |
| 2.1.2 | Реконструкция резервуара чистой воды N 4 на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение СМР | Увеличение установленной мощности, стабилизация подачи воды в распределительные сети города Омска | 164 763,52 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,98 | 5 831,45 | 48 754,17 | 48 754,17 | 61 296,25 | 0,00 |
| 2.1.3 | Строительство резервуара чистой воды объемом 10 000 куб.м на насосной станции "Октябрьская". Выполнение ПИР, СМР | Увеличение резервуарного парка, для обеспечения потребителей водой в Октябрьском и Центральном административном округах города Омска | 2 551,95 | 0,00 | 2 261,01 | 0,00 | 290,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по улице Котельникова | Новое строительство. Обеспечение бесперебойным водоснабжением верхних этажей | 3 071,86 | 101,63 | 757,62 | 2 212,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения Д = 530 мм от жилого дома N 2 по улице Граничной до улицы Суворова | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 24 327,11 | 0,50 | 661,80 | 9 328,30 | 14 336,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения по улице Силина: 1-й участок Д = 160 мм протяженностью 295 м, 2-й участок Д = 160 мм протяженностью 537 м (закольцовка) | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 9 862,20 | 811,60 | 206,20 | 8 831,80 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция сетей водоснабжения водопровода Д = 160 мм по улице Моторостроителей в микрорайоне "Крутая Горка" протяженностью 145 м | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 1 630,30 | 230,90 | 27,80 | 24,20 | 1 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Реконструкция сетей водоснабжения Д = 400 мм по улице Березовой от проспекта Королева по улице Судоремонтной до улицы Тарской протяженностью 2480 м | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 36 895,93 | 0,50 | 1 987,70 | 10 415,40 | 13 552,00 | 10 940,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Реконструкция сетей водоснабжения Д = 800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 Лет РККА до дюкера реки Омь протяженностью 2530 м | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 142 056,61 | 1 210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415,58 | 3 092,51 | 17 500,00 | 10 413,92 | 25 831,80 | 71 592,60 |
| 2.1.10 | Внедрение технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли взамен технологии, использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природной питьевой воды на Ленинской очистной водопроводной станции (далее - ЛОВС) | Исключение из процесса обеззараживания питьевой воды жидкого хлора | 103 343,90 | 50 636,80 | 47 793,20 | 4 913,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Техническое перевооружение склада хлора ЛОВС. Установка сигнализации о неисправной работе вентиляционных систем | Выполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 955,16 | 0,00 | 955,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Вывод из эксплуатации девяти водозаборных скважин (без извлечения труб) | Консервация более 10 лет. Ремонту не подлежат. Превышение показателей предельно-допустимой концентрации в воде | 1 483,33 | 0,00 | 1 483,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция сетей водоснабжения по улицам 2-я и 3-я Железнодорожная с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 20 211,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1 810,00 | 18 400,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Реконструкция сетей водоснабжения Д = 150 мм по улице Красный Путь от улицы 5-й Армии до улицы 6-я Северная | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 12 678,08 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 922,36 | 11 755,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Реконструкция насосной станции "Падь" с установкой насосного оборудования | Обеспечение забора воды из реки Иртыш для нужд питьевого и технического водоснабжения города Омска | 21 182,30 | 0,00 | 0,00 | 452,40 | 20 729,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.16 | Техническое перевооружение станции обеззараживания воды SME-2000 на Ленинской очистной водопроводной станции. Реконструкция солевых баков | Соблюдение требований СанПиН по качественным показателям питьевой воды | 5 370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.17 | Прочие мероприятия | - | 150 265,57 | 67 549,82 | 61 441,13 | 1 254,99 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | Итого: |  | 829 641,00 | 121 905,75 | 132 567,75 | 56 244,70 | 81 966,67 | 34 778,32 | 42 348,90 | 69 240,40 | 89 291,63 | 109 704,28 | 91 592,60 |
| 2.2 | Департамент строительства Администрации города Омска |
| 2.2.1 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | 15 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома N 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | 52 603,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 603,70 | 42 000,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне "Новоалександровский" | Обеспечение водоснабжением микрорайона "Новоалександровский" в соответствии с Решением Омского городского Совета от 17.04.2013 N 120 "О реализации Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" | 23 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 20 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 108 020,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 556,00 | 20 861,00 | 38 603,70 | 42 000,00 | 0,00 |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Акционерное общество "ОмскВодоканал" |
| 3.1.1 | Строительство внеплощадочных сетей водоотведения в целях подключения абонентов | Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | 34 681,19 | 837,90 | 5 813,90 | 6 328,30 | 11 981,10 | 3 350,51 | 6 369,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция дюкерного перехода Д = 1200 мм через реку Иртыш от главной насосной станции ГНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18 корпус 2 | Реконструкция существующих объектов в целях подключения абонентов, снижение износа, исключение аварий и выхода стоков на поверхность | 40 803,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 530,30 | 30 272,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования | Увеличение установленной мощности, реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 7 714,42 | 0,00 | 441,30 | 5 379,00 | 4,30 | 1 889,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция иловых насосных станций N 1 и N 2 очистных сооружений канализации с заменой насосного оборудования | Увеличение установленной мощности, реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 4 581,20 | 0,00 | 721,00 | 3 297,60 | 562,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Реконструкция технологической насосной станции на очистных сооружениях канализации с заменой насосного оборудования | Увеличение установленной мощности, реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 5 640,60 | 0,00 | 518,60 | 3 371,70 | 1 750,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Строительство сетей напорной канализации от многоквартирных домов N N 20, 21 по улице 7-й Кирпичный завод в Ленинском административном округе города Омска с установкой КНС | Обеспечение бесперебойной работы системы канализования стоков | 2 414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | Строительство сетей напорной канализации от поселка Волжский до КНС-70 в поселке Дальний с установкой КНС (прокладка методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом) | Обеспечение бесперебойной работы системы канализования стоков | 3 827,38 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3 826,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска | Новое строительство. Переработка и утилизация илового осадка очистных сооружений | 277 966,07 | 0,00 | 0,00 | 69 491,50 | 113 841,80 | 94 632,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9 | Строительство канализационной насосной станции по улице 2-я Производственная, дом 45 (на месте КНС-13) | Обеспечение бесперебойной работы станции | 50 651,72 | 1,00 | 729,70 | 1 668,40 | 18 945,60 | 19 755,74 | 9 551,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10 | Реконструкция участка сетей самотечной канализации Д = 1200 мм от канализационного колодца (далее - КК) КК-80 по улице Бульварной до КК-62 по улице Панфилова | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 3 247,15 | 0,50 | 420,10 | 239,10 | 1 870,90 | 716,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 225 мм на участке от КНС-25 по улице Завертяева до улицы Багратиона | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 13 095,41 | 0,50 | 617,30 | 5 520,90 | 5 886,00 | 1 070,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 250 мм на участке от Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства (далее - СибНИИСХоз) до КНС-31 по улице Малиновского | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 3 571,60 | 132,90 | 361,90 | 13,10 | 3 063,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 500 мм на участке от КНС-72 по улице Латвийской | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 14 849,80 | 274,90 | 2 093,50 | 9 270,20 | 3 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.14 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 800 мм на участке от насосной станции N 4 по улице Петухова до проспекта Мира | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 8 947,90 | 0,00 | 289,60 | 102,40 | 8 555,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.15 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 500 мм на участке от КНС до очистных сооружений канализации микрорайона "Крутая Горка" | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 39 398,50 | 2 323,30 | 12,70 | 11 890,30 | 25 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.16 | Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д = 1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 616,10 | 0,00 | 81,60 | 534,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.17 | Реконструкция коллектора Д = 1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц XX Партсъезда - Тварковского до улицы 22 Апреля | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 25 799,79 | 0,00 | 0,00 | 1 216,30 | 24 284,90 | 298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.18 | Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д = 1000 мм по улице Новокирпичной до улицы 1-я Путевая | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 78 597,65 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1 214,00 | 71 883,25 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.19 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д = 1500 мм на участке от улицы 22 Апреля до переулка 6-й Новоселовский и в районе садоводческого товарищества "Дары Сибири" от камеры смешения до КК-46005 | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 74 942,20 | 0,80 | 1 118,40 | 50 648,70 | 23 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.20 | Реконструкция канализационного коллектора Д = 1500 мм | Снижение износа, исключение аварий и выхода стоков на поверхность | 51 567,90 | 51 567,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.21 | Реконструкция канализационного коллектора Д = 2000 мм | Снижение износа, исключение аварий и выхода стоков на поверхность | 38 566,20 | 38 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.22 | Реконструкция канализационного коллектора Д = 2500 мм | Снижение износа, исключение аварий и выхода стоков на поверхность | 10 424,70 | 10 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.23 | Реконструкция канализационного коллектора Д - 300 - 400 мм от улицы 36-я Северная до улицы 9-я Северная | Снижение износа, исключение аварий и выхода стоков на поверхность | 47 490,72 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2 694,89 | 23 349,36 | 21 445,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.24 | Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря в Кировском административном округе города Омска с установкой дополнительного насоса | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 3 040,53 | 10,42 | 1 825,10 | 325,90 | 879,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.25 | Реконструкция КНС-28 по улице Лукашевича с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 7 013,07 | 10,42 | 3 549,30 | 11,80 | 3 064,50 | 377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.26 | Реконструкция КНС-27 станция Московка-2 с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 3 894,22 | 10,42 | 1 835,90 | 13,40 | 2 034,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.27 | Реконструкция КНС-12 по улице Пристанционной с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 4 253,00 | 0,00 | 2 175,10 | 1 650,60 | 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.28 | Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 5 868,51 | 0,00 | 1 517,00 | 7,80 | 2 672,40 | 1 671,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.29 | Реконструкция КНС-22 по улице Граничной с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 6 560,70 | 0,00 | 1 700,20 | 819,00 | 4 041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.30 | Реконструкция КНС-72 по улице Карело-Финской, дом 53 с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 2 192,80 | 0,00 | 1 124,40 | 98,20 | 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.31 | Реконструкция КНС-39 по улице 10 лет Октября, дом 194 с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 833,80 | 0,00 | 425,50 | 6,10 | 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.32 | Реконструкция КНС-33 на Зеленом острове с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 1 207,90 | 0,00 | 690,30 | 124,80 | 392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.33 | Реконструкция КНС-70 в поселке Дальний с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 1 295,70 | 0,00 | 843,50 | 100,40 | 351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.34 | Реконструкция КНС-17 переулок 3-й Островский с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 11 157,40 | 0,00 | 10 892,00 | 252,10 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.35 | Внедрение реагентной дефосфотации сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска | Новое строительство. Выполнение Плана снижения сбросов | 66 320,53 | 59,10 | 451,20 | 416,00 | 52 274,30 | 13 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.36 | Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска | Новое строительство. Выполнение предписания Роспотребнадзора, соблюдение СанПиН, СНиП, выполнение Плана снижения сбросов | 598 955,84 | 3 979,30 | 473,20 | 17,20 | 16,90 | 102,67 | 5 189,78 | 95 053,67 | 234 499,92 | 0,00 | 259 623,20 |
| 3.1.37 | Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации города Омска. Обеспечение оборудованием (контрольно-измерительными приборами и автоматикой) | Выполнение предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - оснащении средствами КИПиА | 7 413,80 | 597,80 | 6 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.38 | Оснащение газоочистными установками вентвыбросов в цехе механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации города Омска | Выполнение Плана снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 136,65 | 0,00 | 4 136,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.39 | Реконструкция системы подачи надиловой воды с илошламонакопителя на аэротенки цепочки Б 1-18 на очистных сооружениях канализации города Омска. Переброска надиловой жидкости | Новое строительство. Выполнение Плана снижения сбросов. Снижение концентрации | 12 323,92 | 0,00 | 1 059,30 | 269,80 | 10 190,60 | 804,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.40 | Реконструкция канализационной насосной станции микрорайона "Крутая Горка" с заменой насосного оборудования | Повышение надежности работы станции, снижение экологических рисков при выходе на поверхность сточных вод | 3 518,10 | 0,00 | 268,40 | 2 470,20 | 779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.41 | Реконструкция технологической насосной станции очистных сооружений канализации микрорайона "Крутая Горка" с заменой насосного оборудования | Повышение надежности работы станции, снижение экологических рисков при выходе на поверхность сточных вод | 2 435,00 | 0,00 | 249,20 | 2 172,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.42 | Приобретение и монтаж нового декантера взамен двух изношенных на очистных сооружениях канализации города Омска | Обеспечение требуемой производительности оборудования в связи с увеличением объема поступающего осадка и снижение уровня износа | 42 903,90 | 39 346,60 | 3 474,10 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.43 | Реконструкция 4-х аэротенков горцепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри-денитрификации | Новое строительство. Выполнение Плана снижения сбросов | 185 369,23 | 59,20 | 264,50 | 1 333,60 | 0,00 | 0,00 | 9 880,42 | 80 400,00 | 93 431,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.44 | Строительство песколовок на очистных сооружениях канализации города Омска | Новое строительство. Выполнение Плана снижения сбросов | 240 015,71 | 0,00 | 3 624,80 | 1 278,20 | 57 268,00 | 17 529,27 | 156 133,23 | 4 182,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.45 | Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона "Крутая Горка". Выполнение ПИР | Обеспечение нормативного влияния на окружающую среду по выбросам и отходам. Выполнение Плана снижения сбросов | 34 303,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 303,58 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 3.1.46 | Замена системы обеззараживания очищенной сточной жидкости с внедрением дехлорирования на очистных сооружениях канализации микрорайона "Крутая Горка" | Обеспечивает отсутствие в сбросе продуктов реакции хлора с органическими веществами. Выполнение Плана снижения сбросов | 10 521,20 | 0,00 | 1 294,90 | 84,10 | 9 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.47 | Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации (далее - ОСК) города Омска. Замена танка хлора на складе хлора на ОСК | Выполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 6 925,19 | 0,00 | 2 991,57 | 2 983,09 | 950,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.48 | Техническое перевооружение склада хлора на ОСК города Омска. Система автоматизации и диспетчеризации склада хлора | Выполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 1 228,53 | 0,00 | 1 228,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.49 | Техническое перевооружение центрального склада хлора города Омска. Установка системы контроля состояния воздушной среды на складе хлора | Выполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 364,49 | 0,00 | 364,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.50 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д = 300 мм насосной станции "Падь" | Предписание Росприроднадзора | 2 366,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,72 | 0,00 | 2 108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.51 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д = 300 мм насосной станции "Заря" | Предписание Росприроднадзора | 1 561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,08 | 29,03 | 1 405,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.52 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д = 300 мм насосной станции "Николаевка" | Предписание Росприроднадзора | 2 117,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,93 | 156,86 | 1 906,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.53 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д = 200 мм насосной станции "Крутая Горка" | Предписание Росприроднадзора | 1 622,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17 | 70,11 | 1 460,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.54 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 500 мм на участке от КНС-5 по улице Андрианова до улицы Мира | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 28 809,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614,56 | 13 097,36 | 13 097,36 | 0,00 |
| 3.1.55 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 500 мм от КНС-7 по бульвару Победы, дом 5 до улицы Жукова - улицы Бульварная, дом 2 (две нитки) | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 56 775,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,49 | 15 382,42 | 17 000,00 | 19 330,58 | 0,00 |
| 3.1.56 | Реконструкция сетей напорной канализации Д = 250 мм от КНС-23 по улице Муромцева до улицы 20 лет Октября | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 24 978,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248,64 | 11 365,15 | 11 365,15 | 0,00 |
| 3.1.57 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 800 - 1000 мм по улице Блюхера до проспекта Мира - улицы Химиков | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 3 376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,51 | 3 040,63 | 0,00 |
| 3.1.58 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм на территории Федерального казенного учреждения "ИК N 9 УФСИН России по Омской области" по улице 27-я Линия, дом 47а | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 1 624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,36 | 1 465,54 | 0,00 |
| 3.1.59 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 500 мм по улице К. Маркса до КНС-14 по улице Иртышская набережная, дом 11 | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 17 590,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,94 | 16 025,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.60 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 1420 мм по улице Комбинатская, дом 50 | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 85 695,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 833,33 | 30 000,00 | 47 780,60 | 81,10 |
| 3.1.61 | Реконструкция участков коллектора Д = 1500 мм от улицы 22 Апреля по улице Доковской | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 46 978,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 473,00 | 34 505,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.62 | Реконструкция участка самотечной канализации Д = 300 мм по улице 2-я Производственная, дом 45 (КНС-13) | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 3 320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.63 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д = 600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Крыловской | Реконструкция в целях защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий ЧС | 24 810,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 810,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.64 | Реконструкция участка коллектора Д = 900 - 1000 мм по улице Малоивановской с реконструкцией камеры КК ГИС N 38812 | Реконструкция в целях защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий ЧС | 2 638,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.65 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д = 1500 мм по улице 22 Апреля от дома 56 до улицы Губкина, дом 1 | Реконструкция в целях защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий ЧС | 17 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 294,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.66 | Реконструкция шахты ГИС N 30 Д = 6200 мм высотой 12580 мм канализационного коллектора Д = 1840 мм на пересечении улицы 1-я Челюскинцев - улицы Арсеньева, дом 2 | Реконструкция в целях защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий ЧС | 14 941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.67 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д = 2500 мм от камеры гашения до очистных сооружений на участке по улице Доковской, дом 33 от КК-46136 до КК ГИС-46128 | Реконструкция в целях защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий ЧС | 50 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.68 | Реконструкция КНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18 с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 102 727,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 513,51 | 612,61 | 0,00 | 0,00 | 96 601,50 |
| 3.1.69 | Реконструкция КНС-34 по улице 7-я Северная с заменой насосного оборудования | Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа | 88 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 574,40 |
| 3.1.70 | Реконструкция сетей самотечной канализации аварийного сброса Д = 2000 мм приемной камеры с заменой затвора на очистных сооружениях города Омска | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 1 926,40 | 0,00 | 1 926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.71 | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д = 800 - 1000 мм на участке от КНС-17 по улице Енисейской, дом 3, корпус 3, протяженностью 942,6 п.м. | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 34 106,40 | 0,00 | 32 572,00 | 1 534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.72 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 800-1000 мм по улице Мельничной протяженностью 135 п.м. | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 13 595,70 | 0,00 | 13 595,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.73 | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д = 600 мм по улице Багратиона, протяженностью 87,5 п.м.с установкой канализационного колодца | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 10 375,80 | 0,00 | 10 375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.74 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 800 - 1000 мм по улице Рокоссовского до улицы Комкова протяженностью 890 п.м. | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 57 223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.75 | Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска | Расширение отделения для оптимизации работы цеха механического обезвоживания и очистных сооружений канализации в целом. Выполнение Плана снижения сбросов | 263 923,88 | 564,90 | 6,80 | 588,60 | 110 392,30 | 19 999,00 | 132 372,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.76 | Реконструкция системы воздухоснабжения аэротенков городской цепочки на ОСК с установкой регулируемых воздуходувок | Обеспечение очистных сооружений канализации сжатым воздухом для эффективного ведения процесса очистки сточных вод в аэротенках | 80 898,70 | 0,00 | 0,00 | 66 635,80 | 14 262,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.77 | Технологическое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации города Омска. Оснащение резервуара хранения хлора системой контроля уровня наполнения | Выполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 885,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.78 | Прочие мероприятия |  | 43 621,71 | 1 898,39 | 9 354,46 | 2 302,76 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  | Итого: |  | 3 188 386,42 | 150 667,15 | 134 325,90 | 254 553,15 | 600 592,44 | 429 673,06 | 364 742,77 | 261 983,08 | 399 888,81 | 96 079,86 | 495 880,20 |
| 3.2 | Департамент строительства Администрации города Омска |
| 3.2.1 | Реконструкция ливневой канализации со строительством водовыпуска в створе ул. Заозерной | Исполнение плана реализации мероприятий по проектированию и строительству очистных сооружений на водовыпусках городской ливневой канализации, определенных судебными решениями, утвержденного Мэром города Омска от 25.04.2018. Решение суда от 26.11.2014 N 2-4867/2014 | 54 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 390,40 | 25 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Строительство ливневой канализации по отводу поверхностных вод по ул. 9-й Ленинской от улицы С. Стальского до улицы 25 лет Октября | Исполнение плана реализации мероприятий по проектированию и строительству очистных сооружений на водовыпусках городской ливневой канализации, определенных судебными решениями, утвержденного Мэром города Омска от 25.04.2018. Решение Центрального районного суда города Омска от 19.04.2016 N 2-2261/2016 | 4 616,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 3 466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Реконструкция очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 3 по ул. Пригородной | Исполнение плана реализации мероприятий по проектированию и строительству очистных сооружений на водовыпусках городской ливневой канализации, определенных судебными решениями, утвержденного Мэром города Омска от 25.04.2018. Решение суда от 26.11.2014 N 2-4867/2014 | 33 862,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 31 362,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Реконструкция очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 17 по ул. Пригородной | Исполнение плана реализации мероприятий по проектированию и строительству очистных сооружений на водовыпусках городской ливневой канализации, определенных судебными решениями, утвержденного Мэром города Омска от 25.04.2018. Решение суда от 26.11.2014 N 2-4867/2014 | 2 480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 95 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 540,40 | 31 756,70 | 33 842,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Акционерное общество "Омскгоргаз" |
| 4.1.1 | Строительство наружных газопроводов | Подключение новых потребителей (физических и юридических лиц) | 27 479,40 | 1 827,90 | 2 336,50 | 14 069,80 | 9 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Реконструкция систем газоснабжения сжиженным газом, в том числе замена сосудов | Сдерживание износа инфраструктуры | 8 705,80 | 8 705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Замена катодных станций | В связи с окончанием срока эксплуатации | 45 674,00 | 0,00 | 45 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Строительство сетей газораспределения природного газа и установок СУГ | Подключение новых потребителей (физических и юридических лиц) | 385 621,60 | 5 089,40 | 7 044,40 | 14 069,80 | 22 970,80 | 56 447,20 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 4.1.5 | Реконструкция сетей газораспределения природного газа | Сдерживание износа инфраструктуры | 130 296,20 | 9 175,70 | 43 977,00 | 6 009,20 | 10 541,30 | 10 593,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Итого: |  | 597 777,00 | 24 798,80 | 99 031,90 | 34 148,80 | 42 757,30 | 67 040,20 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 4.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Омскгазсеть" |
| 4.2.1 | Строительство газопровода высокого давления для закольцовки ГРС-3 - ГРС-4 от ул. Съездовская до ул. 2-я Военная в г. Омске (1-я и 2-я очередь) | Подключение новых потребителей (физических и юридических лиц), замена сжиженного газа на природный | 28 978,80 | 22,70 | 1 505,80 | 1 452,30 | 974,40 | 23,60 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4.2.2 | Строительство газопровода высокого давления для закольцовки ГРС-3 - ГРС-4 от ул. Съездовская до ул. 2-я Военная в г. Омске (3-я и 4-я очередь) | Подключение новых потребителей (физических и юридических лиц), замена сжиженного газа на природный | 2 160,00 | 21,60 | 431,40 | 1 362,30 | 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Строительство дублирующей трассы газопроводов высокого давления для увеличения пропускной способности на участке Кировская котельная - ГРП-41 | Подключение новых потребителей (физических и юридических лиц) | 26 786,50 | 132,60 | 7 585,80 | 5 715,20 | 7 155,50 | 880,00 | 5 317,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Строительство газопровода высокого давления для закольцовки существующего распределительного газопровода "ОКСК-Омскгидропривод" в Кировском административном округе по ул. 5-го Декабря в г. Омске | Повышение надежности газоснабжения | 13 371,90 | 94,10 | 3 880,70 | 7 296,20 | 2 100,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | Строительство наружных газопроводов | Подключение новых потребителей (физических и юридических лиц) | 178 418,70 | 19 479,40 | 38 427,10 | 35 769,20 | 27 243,00 | 25 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  | Итого: |  | 249 715,90 | 19 750,40 | 51 830,80 | 51 595,20 | 37 818,50 | 25 903,60 | 16 817,40 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Филиал Публичного акционерного общества "Россети - Сибирь" - "Омскэнерго" |
| 5.1.1 | Строительство двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская - ТЭЦ-3 - Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | Обеспечение питания ПС 110/10 кВ Кристалл, реализуемой по титулу N 1_ОЭ | 23 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 2 492,00 | 3 953,00 | 3 145,00 | 12 953,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2 x 25 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Кировская" | Обеспечение социально-экономического развития г. Омска. ПС строится для разгрузки существующей перегруженной ПС 110 кВ Кировская (загрузка по замеру 2017 года 120%, с договорами на ТП 123%) | 135 961,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | 39 035,20 | 50 587,20 | 44 523,90 | 0,00 |
| 5.1.3 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2x25 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | Обеспечение социально-экономического развития г. Омска. ПС строится для разгрузки существующей перегруженной ПС 110 кВ Энтузиастов и нормализации уровня напряжения у потребителей | 4 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583,00 | 0,00 | 2 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 163 836,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841,00 | 0,00 | 6 798,00 | 42 988,20 | 53 732,20 | 57 476,90 | 0,00 |
| 5.2 | Акционерное общество "Омскэлектро" |
| 5.2.1 | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ | Снижение технологических потерь, аварийности и эксплуатационных затрат, повышение надежности электроснабжения | 349 067,30 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 114 394,00 | 41 294,30 | 69 557,00 | 67 706,00 | 16 807,00 | 39 194,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Реконструкция воздушных линий 10 кВ | Снижение технологических потерь, аварийности и эксплуатационных затрат, повышение надежности электроснабжения | 37 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 234,00 | 5 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 795,00 |
| 5.2.3 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение потерь холостого хода (снижение технологических потерь) | 17 754,00 | 17 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Замена силовых трансформаторов ТМ (мощностью 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА) трансформаторных подстанций | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение потерь холостого хода (снижение технологических потерь) | 172 073,60 | 38 842,00 | 23 131,00 | 4 121,00 | 19 078,00 | 24 095,60 | 44 461,00 | 18 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Реконструкция ТП, РП | Развитие существующей инфраструктуры для осуществления технологического присоединения и обеспечения надежности работы присоединяемых энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей | 72 620,00 | 8 050,00 | 42 148,00 | 7 812,00 | 3 372,00 | 122,00 | 11 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6 | Строительство кабельных линий 10 кВ | Строительство новых линий для повышения надежности электроснабжения | 936 875,00 | 1 895,00 | 90,00 | 3 969,00 | 20 526,00 | 11 476,00 | 24 315,00 | 142 427,00 | 206 743,00 | 247 946,00 | 277 488,00 |
| 5.2.7 | Монтаж прибора технического учета в трансформаторную подстанцию и на воздушную линию | Исключение алгоритма расчета по сдвоенному фидеру, для достоверного определения объемов отпуска (приема) в сеть и снятия возможных разногласий с гарантирующим поставщиком и смежными сетевыми организациями | 37 342,90 | 10 982,00 | 0,00 | 8 080,00 | 0,00 | 6 139,00 | 12 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.8 | Строительство блочных распределительных трансформаторных пунктов (2БРТП-630-10/0,4 кВ) | Повышение качества электрической энергии | 48 480,00 | 13 978,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 34 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.9 | Строительство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ | Повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение качества предоставляемой электрической энергии, индивидуальный учет расхода электрической энергии | 81 137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.10 | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций | Повышение качества электрической энергии | 7 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531,00 |
| 5.2.11 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на территории города Омска (АСКУЭ) | АСКУЭ позволяет автоматизировать учет, добиться его максимальной точности, получить аналитическую информацию, которая необходима для разработки и корректировки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 119 864,50 | 0,00 | 0,00 | 5 954,00 | 3 637,00 | 0,00 | 110 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.12 | Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения, ТП, РП в микрорайонах жилой застройки города Омска | Для решения проблем дефицита мощности, недостаточной пропускной способности питающих фидеров кабельных линий 10 кВ и в целях повышения инвестиционной привлекательности и экономического развития города, обеспечения устойчивого развития территории города | 115 415,00 | 36 401,00 | 40 579,00 | 32 671,00 | 5 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.13 | Устройство электронной системы маркировки КЛ-10-0,4 кВ | Основная задача - идентификация кабельной линии. Использование маркеров позволяет уйти от недостатков традиционных методов идентификации: высокой погрешности измерений (до +/-2 м, в зависимости от глубины залегания кабеля) и необходимости отключения кабельной линии (КЛ) при использовании индукционного метода трассировки, а также отсутствия точной информации о КЛ | 3 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.14 | Приобретение объектов основных средств (автоспецтехника) | Возросшее количество заявок на технологическое присоединение требуют наличия техники высокого класса, с экономичным расходом горючих материалов, обеспечением комфортных условий эксплуатации и работы сотрудников Общества | 191 327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 238,10 | 60 137,00 | 26 238,00 | 26 238,00 | 26 238,00 | 26 238,00 |
| 5.2.15 | Приобретение линий связи и телекоммуникационных систем | Проект направлен на снижение количества технологических нарушений и сокращение времени их ликвидации, что позволит увеличить экономию затрат, позволит в режиме онлайн следить за состоянием электросетевых объектов, автоматически управлять ими, получать данные о параметрах качества электроэнергии, проводить ремонт оборудования и координировать работу оперативных и ремонтных бригад | 18 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 2 209 256,70 | 127 902,00 | 105 948,00 | 62 854,00 | 172 817,00 | 218 926,30 | 371 875,40 | 254 716,00 | 249 788,00 | 313 378,00 | 331 052,00 |
| 5.3 | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" |
| 5.3.1 | Техническое перевооружение ПС ВОС | Повышение надежности подстанций | 45 026,20 | 22 296,60 | 21 088,10 | 1 641,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | Телемеханизация ПС ВОС | Исполнение схемы Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора | 5 226,30 | 0,00 | 0,00 | 5 226,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.3 | Телемеханизация ПС "Комсомольская" | Исполнение схемы Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора | 4 370,30 | 0,00 | 0,00 | 4 370,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4 | Телемеханизация ПС "ГНС", разработка ПСД | Исполнение схемы Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора | 3 710,20 | 0,00 | 0,00 | 3 710,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5 | Телемеханизация ПС "ОБВ-2" | Исполнение схемы Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора | 3 331,40 | 0,00 | 0,00 | 3 331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.6 | Техническое перевооружение ПС "Комсомольская": замена масляных выключателей 35 кВ с монтажом учета по стороне 35 кВ, разработка ПСД | Повышение надежности подстанций | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.7 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС "Кислородная", замена ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями, разработка ПСД | Создание технической возможности технологического присоединения потребителей | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 17 000,00 | 22 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.8 | Замещение электрической сети: замена кабельных линий 6 кВ от ПС 110/6/6 кВ "ВОС" до РП-1, РП-5 | Повышение надежности подстанций | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 5.3.9 | Реконструкция ПС "ГНС": замена силовых трансформаторов 10000 кВА на трансформаторы большей мощности 110/10/6 кВ, монтаж учета по стороне 110 кВ, разработка ПСД | Создание технической возможности технологического присоединения потребителей | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 5.3.10 | Создание технической возможности технологического присоединения объектов ОАО "ОмскВодоканал" (по заявкам) | Создание технической возможности технологического присоединения потребителей | 4 174,60 | 0,00 | 0,00 | 4 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 247 839,00 | 22 296,60 | 21 088,10 | 22 454,30 | 2 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5.4 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделения Трансэнерго - филиал открытого акционерного общества "РЖД" |
| 5.4.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП 3960, ТП 3432, КТП - 4 ст. Московка, Замена силовых трансформаторов | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 9 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 297,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 9 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 297,00 | 0,00 |
| 5.5 | Акционерное общество "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский" акционерного общества "Оборонэнерго") |
| 5.5.1 | Реконструкция КТП-3325 (инв. N 864087674) с заменой корпуса КТПН и силового трансформатора 63 кВА, находящейся по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 106 | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2 | Реконструкция ЗТП-3317 РУ-10 кВ (замена вакуумных выключателей ячеек N 3, N 4), Омская обл., г. Омск, в/г 17 (инв. N 865023283, 865023284) | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 995,00 | 0,00 |
| 5.5.3 | Реконструкция ЗТП-3320 РУ-10 кВ (замена вакуумных выключателей ячеек N 2 - 4), Омская обл., г. Омск, в/г 17 (инв. N 865023286, 865090920, 865090921) | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 1 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 1 004,00 | 0,00 |
| 5.5.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. N 864103371) от РП-370 до парка, находящейся по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 14 | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. N 864103371) РП-370 от аккумуляторной до парка, находящейся по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 14 | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. N 864103371) от РП-370 до складов РАВ, находящейся по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 14 | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. N 864103374) КТП-3325 до складов, находящейся по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 149 | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 2 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. N 864103370) КТП-3314 до складов, находящейся по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 16 | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 5.5.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (инв. N 864103379) от ОП 701 до КТП-3323, находящейся по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 24 | Снижение уровня износа, энергосбережение, повышение энергетической эффективности | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП 3308 до штаба, по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 14 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.11 | Строительство КЛ-10 кВ от ОП БР-18-3 до КТП 3344, по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 155 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 1 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-3318 до козлового крана, по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 17 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.13 | Строительство БКТПБ-400/10/0,4 кВ взамен ЗТП 3339 (инв. N 864002660), по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 154 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 3 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 3 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.14 | Строительство 2БКТПБ-250/10/0,4 кВ взамен ЗТП-3327 (инв. N 864002892), по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 119 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 4 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 4 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-3308 до УПМ, по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 14 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-3340 до жилого дома N 2, по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 154 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-3341 до школы, по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 154 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.18 | Строительство КЛ-6 кВ ЗТП-3308 - Р-370, по адресу: Омская область, г. Омск, в/г N 14 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей | 2 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 2 148,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 26 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896,00 | 5 088,00 | 5 076,00 | 4 973,00 | 5 247,00 | 0,00 |
| 5.6 | Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания" |
| 5.6.1 | Внедрение интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) | Исполнение требований нормативных актов об обеспечении учета электроэнергии | 134 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 154,00 | 67 154,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 134 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 154,00 | 67 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Исполнение требований нормативных актов об обращении с твердыми коммунальными отходами | 131 385,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 112,90 | 27 272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 131 385,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 112,90 | 27 272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО |  | 26 388 550,81 | 2 786 553,20 | 1 941 501,15 | 1 886 931,45 | 2 330 707,81 | 2 928 929,29 | 3 362 287,98 | 2 529 025,47 | 3 285 279,85 | 2 820 533,11 | 2 516 801,50 |

## Приложение N 2

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования городской округ город Омск

Омской области на 2016 - 2025 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Перспективная обеспеченность застройки города Омска и потребности населения в системах коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующих систем коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установленная электрическая мощность АО "ТГК-11" | МВт | 1500 | 1520 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 2.1.2 | Объем присоединяемой дополнительной тепловой нагрузки АО "ОмскРТС" | Гкал/час | 31,437 | 35,525 | -8,839 | 23,256 | 26,447 | 27,051 | 28,41 | 30,12 | 33,14 | 33,48 | 34,15 |
| 2.1.3 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя МП г. Омска "Тепловая компания" | т.у.т./Гкал | 0,156 | 0,15497 | 0,15307 | 0,15053 | 0,157 | 0,1612 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 2.1.4 | Износ объектов системы теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" | % | 69,37 | 63,8 | 65,13 | 66,83 | 66,88 | 64,72 | 65,02 | 63,26 | 62,86 | 61,73 | 62,59 |
| 2.1.5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МП г. Омска "Тепловая компания" | Гкал в год | 873569,3 | 736573,9 | 857933,6 | 903286,29 | 898264,86 | 847948,8 | 846150,9 | 845832,5 | 845370,0 | 844757,85 | 843951,54 |
| 2.1.6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от собственных источников без ГВС МП г. Омска "Тепловая компания" | тонн в год для воды | 1018603,6 | 1033157 | 1004602,3 | 976305,8 | 1001760,1 | 1002328,8 | 1004959,4 | 1005558,6 | 1007533,1 | 1007667,4 | 1007644,5 |
| 2.1.7 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии АО "ОНИИП" | т.у.т./Гкал | 162,44 | 160,81 | 159,83 | 159,62 | 158,68 | 158,28 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| 2.1.8 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя ООО "Теплогенерирующий комплекс" | кВт.ч/куб.м | - | - | - | 0,398 | 0,320 | 0,320 | - | - | - | - | - |
| 2.1.9 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Теплогенерирующий комплекс" | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | 78 399,40 | 78 399,40 | 78 399,40 | - | - |
| 2.1.10 | Резерв тепловой мощности теплоисточника ООО "Тепловая компания" | % | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 28,77 | 25,82 | 25,82 | 9,77 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 18,52 |
| 2.1.11 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя ООО "Строительно-монтажный трест "Стройбетон" | т.у.т./Гкал | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| 2.1.12 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей ООО "Строительно-монтажный трест "Стройбетон" | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 5,449 | - | - | - | - |
| 2.2 | В сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах АО "ОмскВодоканал" в год | ед./км | 0,130 | 0,129 | 0,130 | 0,130 | 0,128 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 2.2.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть АО "ОмскВодоканал" <*> | кВт.ч/куб.м | 0,22 | 0,20 | 0,203 | 0,41 | 0,209 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2.2.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть АО "ОмскВодоканал" <*> | % | 16,62 | 16,59 | 12,60 | 16,08 | 14,46 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,07 | 16,07 |
| 2.2.4 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды АО "ОмскВодоканал" | % | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2.2.5 | Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год АО "ОмскВодоканал" | ед./км | 2,427 | 2,425 | 2,427 | 2,401 | 2,427 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,399 | 2,399 |
| 2.2.6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод АО "ОмскВодоканал" <*> | кВт.ч/куб.м | 0,517 | 0,512 | 0,507 | 0,40 | 0,50 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,43 | 0,43 |
| 2.2.7 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения АО "ОмскВодоканал" <*> | % | 10,00 | 8,40 | 8,40 | 9,10 | 8,40 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,08 | 9,08 |
| 2.2.8 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды АО "ОмскВодоканал" | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения АО "ОмскВодоканал" | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения АО "ОмскВодоканал" | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.11 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения АО "ОмскВодоканал" | % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.12 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды АО "ОмскВодоканал" <*> | кВт.ч/куб.м | - | 0,500 | 0,498 | 0,280 | 0,514 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 2.2.13 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод АО "ОмскВодоканал" <*> | кВт.ч/куб.м | - | 0,222 | 0,223 | 0,31 | 0,209 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.3 | В сфере электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Ввод электрической мощности филиала ПАО "Россети - Сибирь" - "Омскэнерго" | МВА | - | - | 80 | - | - | 130 | - | - | - | 240 | - |
| 2.3.2 | Показатель уровня надежности оказываемых услуг АО "Омскэлектро" |  | 0,0154 | 0,0152 | 0,0129 | 0,0125 | 0,0124 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети АО "Омскэлектро" |  | 1,0008 | 1 | 1,0026 | 1,0043 | 1,004 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг АО "Омскэлектро" |  | 0,7491 | 0,7779 | 0,8975 | 0,8975 | 0,7825 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки АО "Омскэлектро" |  | - | - | - | - | - | 0,0135 | 0,0133 | 0,0131 | 0,0129 | 0,0127 | 0,0127 |
| 2.3.6 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки АО "Омскэлектро" |  | - | - | - | - | - | 0,1189 | 0,1171 | 0,1153 | 0,1136 | 0,1119 | 0,1119 |
| 2.3.7 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения АО "Омскэлектро" |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.8 | Доля потерь электрической энергии в сетях АО "Электротехнический комплекс" | % | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,77 |
| 2.3.9 | Оснащенность приборами учета и автоматизированными системами учета энергоресурсов АО "Электротехнический комплекс" | % | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 2.3.10 | Количество реконструированных объектов АО "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский" акционерного общества "Оборонэнерго") | ед. | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | - |
| 2.3.11 | Количество построенных объектов АО "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский" акционерного общества "Оборонэнерго") | ед. | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | - |
| 2.3.12 | Количество внедренных интеллектуальных систем ООО "Омская энергосбытовая компания" | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.13 | Протяженность реконструированных линий Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделения Трансэнерго - филиал открытого акционерного общества "РЖД" | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,70 | - |
| 2.4 | В сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Протяженность построенных газопроводов АО "Омскгоргаз" | км | 54,31 | 0,70 | 0,32 | 1,20 | 3,56 | 8,59 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.4.2 | Количество заменяемых сосудов АО "Омскгоргаз" | шт. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3 | Количество заменяемых катодных станций АО "Омскгоргаз" | шт. | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.4 | Количество вынесенных отключающих устройств (запорный вентиль на фасад жилого дома) | шт. | 0 | 0 | 0 | 212 | 434 | 418 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 2.4.5 | Протяженность построенных газопроводов ООО "Омскгазсеть" | км | 0,6 | 4,6 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.5 | В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Количество мест (площадок) накопления ТКО БУ г. Омска "УДХиБ" | шт. | - | - | - | - | 663 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| 2.5.2 | Количество контейнеров, расположенных на местах (площадках) накопления ТКО БУ г. Омска "УДХиБ" | шт. | - | - | - | - | 1333 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 |
| 3 | Качество коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6 | Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.7 | Регулярная очистка территории города Омска от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<*> Примечание: изменение значений целевых показателей связано, в том числе с изменением методики их расчета.

## Приложение N 3

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования городской округ город Омск

Омской области на 2016 - 2025 годы

ПРОГНОЗ

динамики и доли платежей населения города Омска

за коммунальные услуги

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Решения Омского городского Совета от 16.12.2020 N 283) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общая величина среднемесячных платежей за коммунальные услуги (в расчете на 1 человека) | руб./мес. | 1500,4 | 1612,1 | 1642,3 | 1726,06 | 1861,88 | 2013,57 | 2093,3 | 2277,34 | 2360,51 | 2452,57 |
| 2 | Доля платежей населения за коммунальные услуги | % | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |