# Состояние загрязнения окружающей среды в марте 2024 года

По сведениям Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в течение месяца в Омске преобладал неустойчивый характер погоды. Ветер переменных направлений 1-5 м/с, порывы до 10 м/с. В большинстве дней месяца наблюдались инверсии от  100 до 400 метров, интенсивностью от 2 до 9°С. Метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы  19, 20, 21, 26 марта.

Для предотвращения роста уровня загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий (НМУ) отделом прогнозирования загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга объявлено 4 предупреждения первого режима работы для 51 предприятия.

В марте 2024 года отбор проб атмосферного воздуха в г. Омске осуществлялся ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 11 стационарных постах (Центральный округ – посты 2, 9, 31, Советский – посты 5 и 26, Октябрьский – посты 7 и 28, Ленинский – посты 27 и 32 , Кировский – посты 1 и 29). Круглосуточно отбирали пробы воздуха и определяли в них содержание 32 примесей, в марте всего проведено более 130,4 тысяч определений.

В течение месяца в атмосферном воздухе  зарегистрированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных Главным государственным санитарным врачом РФ  сероводорода в Ленинском и Октябрьском АО, озона в Кировском и Центральном АО, оксида углерода в Центральном АО.

В марте 2024 г. в целом по городу наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы.

На территории Омской области наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши осуществляет ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 12 водных объектах в 18 пунктах наблюдений (27 створов). Пробы воды отбираются ежедекадно, ежемесячно, в основные гидрологические фазы (в зависимости от программы наблюдений). В пробах воды определяются от 32 до 44 показателей физико-химического состава поверхностных вод.

В марте 2024 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 40 проб воды. Наблюдались случаи превышения ПДК магния, хлоридов, сульфатов, суммы ионов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК), азота аммонийного, азота нитритного,  фосфатов, соединений железа, меди, цинка, ртути, алюминия, марганца, фенолов, нефтепродуктов и пониженное содержание растворенного в воде кислорода. На территории Омска и Омской области зарегистрировано 10 случаев экстремально высокого и 6 случаев высокого загрязнения поверхностных вод суши.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на открытой местности по городу в мартее составило 0,10 мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону местности.

| Характеристика загрязнения по округам города |
| --- |
| Округ | Загрязняющее вещество | Уровень загрязнения |
| Центральный | оксид углерода, озон | повышенный |
| Октябрьский | сероводород | повышенный |
| Кировский | озон | повышенный |
| Советский |  | низкий |
| Ленинский | сероводород | повышенный |