МЧС РОССИИ

Сибирский региональный центр по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

# «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ФОНДА

# ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГО И ПОВЫШЕНИЮ ИХ ГОТОВНОСТИ»

г. КРАСНОЯРСК

2009

В настоящих Методических рекомендациях изложены особенности выполнения мероприятий по поддержанию в готовности существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации их учета, технического обслуживания и ремонта, оформления правоустанавливающих документов, возвращения в государственную собственность приватизированных с нарушением закона.

Методические рекомендации предназначены для инженерно-технических работников территориальных органов МЧС России по субъектам РФ, органов специально уполномоченных на решение задач в области ГО, руководителей органов исполнительной власти всех уровней, организаций и объектов экономики, имеющих на своем балансе защитные сооружения гражданской обороны для практической организации работы по повышению готовности ЗС ГО к приему укрываемых.

Замечания по оформлению и содержанию просьба присылать в адрес службы инженерной защиты регионального центра по адресу: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленинградская, 42. тел. (3912) 26-46-54 (вн. 3-55).

Содержание.

1. Введение……………………………………………………………  5

2. Инвентаризация защитных сооружений ГО…………………………….  6

2.1. Порядок организации и проведения инвентаризации ЗС ГО……………… 6

2.2. Порядок отчетности по итогам инвентаризации ЗС ГО………………… 7

3. Определение собственника и балансодержателя (правоприемника) бесхозных ЗС ГО……………………………………………………………….. 8

3.1. Порядок организации работы по определению балансодержателя (правоприемника) ЗС ГО…………………………………………………………… … 8

3.2. Порядок организации работы по определению собственника ЗС ГО …   9

4. Оформление паспортов ЗС ГО……………………………………………   9

4.1 Порядок оформления паспорта ЗС ГО……………………………………   …  9

4.2. Порядок оформления технического паспорта ЗС ГО……………………   10

4.3. Общие сведения о кадастровом учете………………………………………   10

4.4. Порядок оформления кадастрового паспорта ЗС ГО и кадастрового плана земельного участка……………………………………………………………   11

4.5.порядок оформления свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок и ЗС ГО……………………………………………… ……… 13

4.6. Особенности учета ЗС ГО……………………………  ……………… ………  13

5. Техническое обслуживание и ремонт ЗС ГО………………….…...……  14

5.1. Виды проверок ЗС ГО……………………………………………………  ……… 14

5.2. Общие сведения по порядку и срокам проведения технического  обслуживания и ремонта ЗС ГО………………………………………………  …    15

5.3.  Порядок планирования плановых предупредительных ремонтов строительных конструкций  ЗС ГО…………………………………………  …     18

5.4. Порядок планирования технического обслуживания средств связи и оповещения………………………………………………………………………………  19

6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством ЗС ГО…….  20

6.1. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством ЗС ГО……………………………………………………………………………      ……  …  20

6.2. Порядок проведения испытаний защитных свойств ЗС ГО      ……  …  22

6.3. Документация ЗС ГО……………………………………………………………   23

7. Порядок организации работы по возвращению в федеральную собственность приватизированных с нарушением закона ЗС ГО ……   24

7.1. Требования руководящих документов по вопросам приватизации ЗС ГО

7.2. Порядок взаимодействия по учету и сохранности фонда ЗС ГО в субъекте РФ……………………………………………………………………………   26

7.3. Порядок работы по возвращению ЗС ГО в федеральную собственность

8. Порядок использования финансовых средств, получаемых от аренды ЗС ГО……………………………………………………………………………  28

9. Осуществления надстроя над ЗС ГО…………………………….………  29

9.1. Порядок организации работы по планированию надстроя над ЗС ГО

9.2. Порядок подготовки документации по надстрою ЗС ГО…………… …   30

9.3. Особенности подготовки  конкурсной документации……………………  32

9.4. Особенности принятия ЗС ГО в эксплуатацию……………………………  32

Приложения: .....................................................................................................  34

1. Инвентаризационная ведомость убежищ ГО                     приложение № 1

2. Инвентаризационная ведомость противорадиационных укрытий ГО

приложение № 2

3. Сводная ведомость результатов инвентаризации ЗС ГО приложение № 3

4. Акт проверки содержания и использования ЗС ГО         приложение № 4

5. Учетная карточка ЗС ГО                                                     приложение № 5

6. Паспорт убежища (ПРУ)                                                     приложение № 6

7. Журнал учета ЗС ГО                                                            приложение № 7

8. Положение о смотре-конкурсе ЗС ГО                               приложение № 8

9. Ведомость дефектов технических средств ЗС ГО            приложение №9

10. Годовой план планово-предупредительных ремонтов и обслуживания технических средств ЗС ГО                                                    приложение № 10

11. Годовой план планово-предупредительных ремонтов строительных конструкций ЗС ГО                                                                 приложение № 11

12. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ)                приложение № 12

13. План приведения убежища (ПРУ) в готовность к приему укрываемых

приложение № 13

14. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ)                                                      приложение № 14

15. Журнал обращений за медицинской помощью             приложение № 15

16. Журнал учета работы дизельной электростанции        приложение № 16

17. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования

приложение № 17

18. Обращение ФА УГИ (Г. Москва)                                    приложение № 18

19. Судебная практика по возвращению в федеральную собственность приватизированных с нарушением ЗС ГО                            приложение № 19

20. Схема взаимодействия по учету и сохранности фонда ЗС ГО в субъекте РФ                                                                                             приложение № 20

21. Договор аренды ЗС ГО (Вариант)                                   приложение № 21

22. Распоряжение муниципального образования о создании муниципального учреждения                                                                              приложение № 22

1. Введение

Инженерная защита населения и территорий представляет собой комплекс инженерно-технических мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на предотвращение или максимальное снижение потерь населения и материального ущерба.

В проведении инженерной защиты населения значительное место отводится защитным сооружениям гражданской обороны (убежища и противорадиационные укрытия), фонд которых создавался, прежде всего, для защиты населения от опасностей военного времени.

В современных условиях к организациям и объектам экономики, имеющим на своем балансе защитные сооружения гражданской обороны, предъявляются особые требования по их надлежащему содержанию и эксплуатации. Особо требуют рассмотрения вопросы  организации обследования ЗС ГО, их учета и ремонта, порядок работы по оформлению правоустанавливающих документов в соответствии с изменениями требований федерального законодательства.

Материалы, изложенные в Методических рекомендациях, основаны на практическом опыте работы по повышению готовности ЗС ГО, проведенной специалистами ГУ МЧС России по субъектам РФ региона и собранных с территорий материалов.

2. Инвентаризация защитных сооружений ГО.

2.1. Порядок организации и  проведения инвентаризации ЗС ГО.

К объектам гражданской обороны, подлежащим инвентаризации, относятся защитные сооружения гражданской обороны  (убежища и противорадиационные укрытия) (далее - ЗС ГО) независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности организаций, которым они переданы в пользование (на баланс).

Основными целями и задачами инвентаризации являются:

выявление фактического наличия ЗС ГО, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;

определение технического состояния ЗС ГО и возможности дальнейшей 	их эксплуатации;

организация фактического учета ЗС ГО;

приведение учетных данных в соответствие с фактическими  параметрами	ЗС ГО;

выявление пользователей ЗС ГО;

выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению ЗС ГО, а также нарушений в их использовании;

определение мер, направленных на повышение эффективности использования ЗС ГО;

создание автоматизированного банка данных ЗС ГО.

Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов ГО территориальными и объектовыми инвентаризационными комиссиями, создаваемых в каждом субъекте РФ в соответствии с распоряжениями органов исполнительной власти субъектов РФ.

Председателями инвентаризационных комиссий назначаются заместители руководителей республиканских, краевых, областных и районных администраций, муниципальных образований, а на объектах экономики заместители руководителей этих организаций. В состав территориальных комиссий должны входить представители главных управлений МЧС России по субъектам РФ, территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом (по согласованию) и органов технической инвентаризации (по согласованию).

В зависимости от местных условий, а также при наличии большого количества ЗС ГО допускается создание инвентаризационных подкомиссий.

Каждая инвентаризационная комиссия обеспечивает сбор и несет ответственность за полноту и точность фактических данных о ЗС ГО, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная комиссия, в соответствии с поставленными перед ней задачами, проверяет:

наличие и состояние паспортов и журналов учета ЗС ГО, других регистров аналитического учета;

фактическое наличие объектов ГО, его состав и основные характеристики;

наличие документов, подтверждающих права пользователей ЗС ГО.

При осмотре ЗС ГО проверяется:

общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов;

состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;

у отдельно стоящих ЗС ГО - состояние обвалования, у встроенных -состояние отмостки;

исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств;

использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания 	населения;

эксплуатационная документация ЗС ГО.

По результатам инвентаризации составляются инвентаризационные ведомости по формам приложений №№ 1,2,3, которые подписывают все члены инвентаризационной комиссии.

По результатам осмотров на каждое ЗС ГО составляется акт проверки, приложение № 4 .

При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, инвентаризационная комиссия должна включить в ведомость реальные показатели и отразить факт несоответствия или отсутствия документов.

В случае выявления неучтенных ЗС ГО их инвентаризация и оценка технических параметров и технического состояния проводится в соответствии с Правилами по эксплуатации ЗС ГО.

В случае выявления ЗС ГО, не подлежащих дальнейшей эксплуатации и восстановление которых не представляется возможным, инвентаризационная комиссия, на основании отдельного заключения, вносит такие объекты в отдельные инвентаризационные ведомости по формам приложений №№ 1,2,3 с указанием параметров ЗС ГО и причин, приведших к их непригодности.

В случае выявления фактов использования ЗС ГО без надлежащим образом оформленных прав, инвентаризационная комиссия отражает данные случаи в ведомости.

В случае отказа балансодержателя в представлении запрашиваемой информации, предоставления им (балансодержателем) заведомо ложной информации либо препятствования  проведению инвентаризации, к инвентаризации ЗС ГО следует привлекать представителей правоохранительных органов.

2.2 Порядок отчетности по итогам инвентаризации ЗС ГО.

В установленные сроки главные управления МЧС России по субъектам РФ представляют сводные показатели инвентаризации, согласованные с территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом, по формам приложений 1,2,3 в администрацию субъекта РФ, территориальный орган Федерального агентства по управлению  государственным имуществом,  региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обобщают данные, полученные от главных управлений МЧС России по субъектам РФ и представляют их в МЧС России (Департамент гражданской защиты), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Управление имущества силовых ведомств и судебных органов).

Показатели инвентаризации ЗС ГО оформляются с соблюдением требований по сохранению государственной и военной тайны.

В целях создания картотеки ЗС ГО субъектового уровня главные управления МЧС России по субъектам РФ по результатам работы инвентаризационных комиссий заполняют инвентаризационные карточки в одном экземпляре на каждое ЗС ГО согласно формы инвентаризационных карточек в установленные сроки, приложение №.5.

3. Определение собственника и балансодержателя (правопреемника) бесхозных ЗС ГО.

В ходе проведения инвентаризаций объектов ГО и проверок объектов экономики, при выявлении бесхозных ЗС ГО, территориальными органами МЧС России по субъектам РФ организуется работа по определению собственника и балансодержателя (правопреемника)  ЗС ГО.

3.1. Порядок организации работы по определению балансодержателя (правопреемника).

Для определения балансодержателя (правопреемника) ГУ МЧС России по субъекту РФ организует выполнение следующих мероприятий:

1. Составляется перечень ЗС ГО, не имеющих балансодержателя (правопреемника);

2. Перечень ЗС ГО, с запросом о наличии сведений о балансодержателе (правопреемнике) объекта ГО, направляется в Федеральную регистрационную службу по субъекту РФ, территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - ТУ ФА УГИ), в органы управления областного (краевого, республиканского)  и муниципального имущества, на территории которых находятся ЗС ГО.

2. В случае определения балансодержателя (правопреемника),  у него запрашиваются правоустанавливающие документы и документы согласно Правил эксплуатации ЗС ГО, при получении - внести необходимую информацию в учетные документы.

Если сведения о балансодержателе (правопреемнике)  отсутствуют, то совместно с органом управления имуществом, подтвердившим наличие в реестре ЗС ГО (федерального, областного, краевого, республиканского или муниципального), решить вопрос об определении нового балансодержателя.

3.2  Порядок организации работы по определению собственника.

Для определения собственника ГУ МЧС России по субъекту РФ организует выполнение следующих мероприятий:

1. Составляется перечень ЗС ГО, сведения о регистрации прав собственности на которые отсутствуют.

2. Перечень ЗС ГО, с запросом о наличии сведений о регистрации прав собственности на объекты, направляется в Федеральную регистрационную службу по субъекту РФ, территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по субъекту РФ (ТУ ФА УГИ), в органы управления областного (краевого, республиканского)  и муниципального имущества, на территории которых находятся ЗС ГО.

3. В случае определения собственника у него запрашиваются правоустанавливающие документы и документы согласно Правил эксплуатации ЗС ГО, при получении - внести необходимую информацию в учетные документы.

4. Если собственник не определился, то полученные ответы направляются в   ТУ ФА УГИ по субъекту РФ.

ТУ ФА УГИ по субъекту РФ, на основании п. 29, Положения об учете федерального имущества, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.07.2007г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» обязано:

присвоить объектам учета временные реестровые номера федерального имущества, внести присвоенные номера и даты их присвоения в третий экземпляр соответствующих карт сведений об объектах учета, надлежащим образом заверить их и поместить в соответствующие подразделы реестра, а копии документов, подтверждающих содержащиеся в картах сведения, - в дело;

инициировать принятие к правообладателю мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Копии заверенных карт и записей не позднее 5 рабочих дней со дня их помещения в соответствующие подразделы реестра направляются правообладателю на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре с уведомлением о помещении в соответствующие подразделы реестра и инициировании принятия к нему мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копия уведомления помещается в дело.

4. Оформление паспортов ЗСГО.

4.1. Порядок оформления паспорта ЗС ГО (как на объект гражданской обороны).

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2000г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» документальным основанием для ведения учета ЗСГО (документом, определяющим статус сооружения как  объекта ГО) является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения, приложение №.6.

Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов с экспликаций внутренних помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации (БТИ), организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Паспорт ЗСГО оформляется после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации ЗСГО.

Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям присваиваются органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории субъекта РФ.

Пример присвоения номера

для убежищ  -  инв.  № 0234-55  (четырехзначная  цифра и № региона)

для ПРУ  - инв. № П 0567-55

Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ данные о месте расположения ЗСГО и копии паспортов сооружений, акты осмотра состояния ЗС ГО, ситуационный план размещения ЗС ГО на местности (в здании).

4.2. Порядок оформления технического паспорта ЗС ГО.

На основании заявления собственника или правообладателя (балансодержателя) территориальным органом технической инвентаризации  (филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ по субъекту РФ) или организацией, выигравшей по конкурсу, проводится техническая инвентаризация (обмер, оценка состояния и места нахождения) всех внутренних помещений ЗС.

На основании обмера помещений ЗС ГО составляется технический паспорт.

4.3. Общие сведения о кадастровом учете.

Кадастровый учет объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений) осуществляется на основании Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и его территориальными органами.

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об уникальных характеристиках объекта недвижимости:

вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства);

кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости;

описание местоположения границ объекта недвижимости;

описание местоположения объекта недвижимости на земельном участке;

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположены здание, сооружение;

адрес объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса описание местоположения объекта недвижимости (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт);

сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в том числе дата утверждения результатов определения такой стоимости;

назначение здания;

количество этажей (этажность), в том числе подземных этажей (при наличии этажности у здания или сооружения);

материал наружных стен;

почтовый адрес по которому осуществляется связь с собственником объекта недвижимости;

сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые работы в отношении объекта недвижимости;

год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строительства или год завершения его строительства и др.

Кадастровые паспорта ЗС ГО и земельного участка  необходимы для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним.

На ранее оформленные земельные участки может быть Акт бессрочного пользования земельным участком (вместо паспорта)

Реестр аттестованных организаций и кадастровых инженеров ведется органом кадастрового учета (филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ по субъекту РФ).

Формы кадастровых паспортов сооружений и земельных участков утверждены приказом Минюста от 18.02.2008г. № 32 «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка».

4.4.. Порядок оформления кадастрового  паспорта ЗС ГО и кадастрового плана земельного участка.

По результатам технической инвентаризации ЗС ГО, на основании заявления собственника или представителя по доверенности, органом технической инвентаризации (филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ по субъекту РФ) или организацией, выигравшей по конкурсу право проведения кадастровых работ, оформляются кадастровый паспорт на ЗС ГО, как на объект недвижимости, и кадастровый план земельного участка.

В орган кадастрового учета собственником ЗС ГО направляется заявление о кадастровом учете ЗС ГО и земельного участка. От имени собственника по доверенности может подать заявление и документы балансодержатель ЗС ГО.

Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью его представителя. При этом подлинность подписи представителя по доверенности должна быть заверена  нотариально, за исключением случаев, если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в орган кадастрового учета заявителем или его представителем лично. В этих случаях должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются заявителем), или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются представителем).

С заявлением в орган кадастрового учета должны быть представлены следующие необходимые для кадастрового учета документы:

квитанция об уплате государственной пошлины за осуществление кадастрового учета;

технический план сооружения или копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);

копия свидетельства о праве собственности на ЗС ГО, выписка из реестра соответствующего органа управления имуществом (федерального, краевого, республиканского, областного, муниципального), удостоверяющие право заявителя на соответствующий объект недвижимости.

Верность копий представляемых документов должна быть заверена нотариально. Представление копии не требуется в случае, если заявитель или его представитель лично представляет в орган кадастрового учета соответствующие документы в подлиннике. Документы после копирования органом кадастрового учета возвращается заявителю или его представителю.

При постановке на кадастровый учет земельного участка и ЗС ГО орган кадастрового учета обязан выдать заявителю или его представителю лично под расписку:

кадастровый паспорт ЗС ГО;

кадастровый паспорт земельного участка;

кадастровый план земельного участка;

кадастровые выписки об объектах недвижимости.

4.5. Порядок оформления свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок и ЗС ГО.

Технический и кадастровый паспорта ЗС ГО и земельного участка,  вместе с другими правоустанавливающими документами предприятия, содержащего объект ГО на балансовом учете, (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации в налоговом органе, выписка из единого реестра государственных юридических лиц) направляются в Федеральную Регистрационную службу по субъекту РФ, которая выдает Свидетельства о государственной регистрации права собственности (федеральной, областной, краевой, республиканской, муниципальной) на объект ГО и земельный участок.

Полученные Свидетельства о государственной регистрации права собственности (федеральной, областной, краевой, республиканской, муниципальной) на объект ГО и земельный участок направляются в орган управления имуществом, который внесет объект ГО и земельный участок в соответствующий реестр с присвоением номеров.

4.6. Особенности учета ЗС ГО.

Учет ЗС ГО ведется в федеральных органах исполнительной власти,  территориальных органах МЧС России, органах исполнительной власти и местного самоуправления субъектов РФ, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО, приложении № 7.

Сведения о наличии ЗС ГО представляются в МЧС России установленным порядком.

Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям присваиваются органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории субъекта РФ.

Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений.

В целях упорядочения учета, технической инвентаризации и регистрации защитных сооружений, как объектов недвижимости и имеющих статус объектов ГО, ГУ МЧС России по субъекту РФ необходимо внести предложение   в Департамент    земельных      и      имущественных      отношений      муниципального образования и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» о внесении в п 1.4 («Назначение») кадастрового паспорта сооружений наименования «нежилое помещение» (защитное сооружение ГО)».

Это даст возможность Управлению Федеральной регистрационной службы получения наиболее достоверной информации о статусе регистрируемого сооружения, а также ограничит возможность использования ЗС ГО не по назначению.

## 5.  Техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений.

### 5.1. Виды проверок ЗС ГО.

Техническое состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации, при проведении смотров- конкурсов.

Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

наличие и состояние средств пожаротушения;

наличие технической и эксплуатационной документации.

Комплексная проверка ЗС ГО проводится один раз в три года, для чего органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составляют перспективные планы проведения комплексных проверок.

При этом проверяется:

герметичность убежища;

работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом;

эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

наличие технической и эксплуатационной документации.

Для проведения комплексных проверок ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.

Руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления субъектов РФ, организаций, предприятий и территориальные органы МЧС России по субъектам РФ планируют и осуществляют периодические проверки состояния ЗС ГО.

Смотры – конкурсы проводятся ежегодно.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

повышение эффективности использования ЗС ГО в интересах производства и защиты населения;

распространение опыта содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

выявление лучших ЗС ГО города;

обеспечение строгого учета убежищ.

Проведение смотра – конкурса осуществляется на основании распоряжения органа исполнительной власти, в соответствии с Положением о смотрах-конкурсах, приложение №8.

В состав комиссий по проверке состояния ЗС ГО должны включаться: представители территориальных органов МЧС России по субъектам РФ, органов исполнительной власти и местного самоуправления субъектов РФ, подготовленные инженерно-технические работники и специалисты объектов экономики и служб, представители территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Председателями комиссий могут быть: объектовой - заместитель руководителя объекта, главный инженер, главный энергетик; районной - заместитель главы администрации района; городской (областной) - заместитель руководителя городской (областной) администрации.

Результаты проверки состояния ЗС ГО оформляются актом, приложение №4.

При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов, приложение №9.

Кроме того, недостатки, выявленные в ходе осмотров и проверок, предложения по их устранению отражаются в журнале проверки состояния убежища (ПРУ).

С результатами проверок должны быть ознакомлены руководители организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, с целью принятия мер по устранению недостатков и улучшению их содержания и использования.

5.2. Общие сведения по порядку и срокам проведения технического обслуживания и ремонта ЗС ГО.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем включают:

ТО N 1; ТО N 2; ТО N 3;

текущий, средний и капитальный ремонты.

Периодичность планового ТО и ремонта специального оборудования

| Наименование специально- го оборудования | ТО N 1 | ТО N 2 | ТО N 3 | Текущий ремонт | Капиталь- ный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Двери защитные и герме- тические | 1 мес. | - | 6 мес. | 2 года | 10 лет |
| Ставни защитные и герме- тические | 1 мес. | - | 6 мес. | 2 года | 10 лет |
| Клапаны герметические | 1 мес. | - | 1 год | 2 года | 10 лет |
| Электропривод герметиче- ских клапанов | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года |
| Противовзрывные устрой- ства | 1 мес. | - | 3 мес. | 2 года | 10 лет |
| Клапаны избыточного дав- ления | 1 мес. | - | 1 год | 2 года | 10 лет |
| Электроручные вентилято- ры ЭРВ-72-2,3 | 1 мес. | 3 мес. | 1 год | 6 лет | - |
| Фильтры ячейковые | - | - | 6 мес. | 6 лет | - |
| Резервуары питьевой воды | - | - | 3 мес. | 2 года | 10 лет |

Примечания:

Результаты технических обслуживаний и ремонтов отражаются в журналах проверки состояния убежищ (ПРУ).

Техническое обслуживание общепромышленного оборудования осуществляется в соответствии с положениями о планово-предупредительных ремонтах этого оборудования.

В состав ТО N 1 входят следующие виды работ:

внешний уход за оборудованием;

проверка состояния крепежных и амортизированных соединений;

контроль за наличием и состоянием смазки;

проверка исправности контрольно-измерительных приборов.

При длительных интервалах в использовании технических систем во время проведения ТО N 1 производится проворачивание их подвижных частей.

Состав ТО N 2 включает:

выполнение работ, входящих в ТО N 1;

опробование технических систем под нагрузкой.

Этот вид ТО предусматривается, как правило, для технических систем, не используемых в период повседневной эксплуатации ЗС ГО.

Состав ТО N 3 включает:

внешний уход за оборудованием;

осмотр и проверка состояния крепежных соединений;

проверка (один раз в три месяца) сопротивления изоляции электроустановок;

подтяжка сальников и фланцевых соединений;

пополнение или замена смазки, замена набивки в сальниках (при необходимости);

проверка исправности контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, на некоторых технических системах (дизель-генераторах, компрессорах, холодильных машинах и др.) при ТО N 3 дополнительно должны быть выполнены операции, предусмотренные заводскими инструкциями.

Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности технических систем. Он состоит в замене и восстановлении отдельных частей и их регулировке.

При текущем ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные ТО N 3;

разборка некоторых узлов для замены быстроизнашивающихся деталей, состояние которых не обеспечивает работу технических систем до очередного ремонта;

восстановление посадок, регулировка люфтов и зазоров изношенных деталей;

притирка пробок кранов, клапанов или их замена;

замена прокладок трубопроводов;

подтяжка крепежных деталей;

замена, при необходимости, электрических контактов, пусковых кнопок, выключателей, участков кабелей и проводов;

чистка и промывка трубопроводов и магистралей;

осмотр и, при необходимости, мелкий ремонт редукторов и соединительных муфт;

замена неисправных контрольно-измерительных приборов;

замена смазки;

выявление дефектов и их устранение;

восстановление лакокрасочного покрытия;

регулировка и испытание оборудования.

Средний ремонт - вид планового ремонта, при котором техническая система частично разбирается и ремонтируется или заменяются изношенные детали, восстанавливаются мощность и производительность оборудования, проводится его испытание под нагрузкой.

При среднем ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные текущим ремонтом;

разборка части узлов для ремонта или замены изношенных деталей;

замена, при необходимости, изношенных подшипников качения, пришабривание подшипников скольжения, проточка некоторых шеек валов и валиков;

замена изношенных уплотняющих и крепежных деталей, замена прокладок;

ремонт цилиндров, замена и пригонка поршневых колец, притирка клапанов;

наладка и регулировка электроаппаратуры;

ремонт и замена заградительных устройств;

сборка технических систем с восстановлением правильного положения узлов и деталей;

замена смазки в отремонтированных узлах;

окраска;

испытание технических систем.

Капитальный ремонт осуществляется в целях восстановления исправности и ресурса технических систем с заменой или восстановлением любых частей, включая базовые, и их регулировкой.

При капитальном ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные средним ремонтом;

полная разборка оборудования, промывка, прочистка и их дефектовка;

замена уплотняющих устройств;

ремонт или замена изношенных деталей;

замена подшипников;

ремонт или замена редукторов, масляных насосов, поршней и проточка цилиндров;

ремонт и замена электроаппаратуры;

ремонт фундаментов;

сборка узлов с восстановлением посадок и регулировок;

полная замена смазки;

полная окраска.

### 5.3. Порядок планирования плановых предупредительных ремонтов строительных конструкций  и защитных устройств ЗС ГО.

Организуется в соответствии с требованиями СНИП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СНИП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством ЗС и их содержание в мирное время».

На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций, приложение №№ 10,11.

В ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - текущий и капитальный.

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации.

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов.

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается.

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно короткие сроки.

Текущий и капитальный ремонт строительных конструкций производятся в сроки, указанные в таблице.

Периодичность текущего и капитального ремонта

строительных конструкций ЗС ГО

| Наименование строительных конструкций | Периодичность ремонтов (в годах) |
| --- | --- |
|  | Текущих | Капитальных |
| Перекрытия | 5 | 60 |
| Перегородки | 5 | 60 |
| Полы: асфальтовые цементные и бетонные керамические | 1 1 1 | 6 8 10 |
| Двери деревянные | 3 | 15 |
| Лестницы | 5 | 20 |

Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью:

при клеевой окраске - не более 3 лет;

при масляной окраске - не более 5 лет;

при известковой окраске - не более 3 лет.

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год.

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды, - не менее 2 раз в год.

Перечень, объемы работ, потребное количество сил и средств, сроки выполнения работ отражаются в годовых планах планово-предупредительных ремонтов строительных конструкций.

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и ликвидации угрозы затопления сооружения.

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин.

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств ограждающих конструкций.

### 5.4. Порядок  планирования технического обслуживания средств связи и оповещения ЗС ГО.

ТО - комплекс работ, проводимых с целью поддержания средств связи и оповещения в исправном или работоспособном состоянии, подготовке к эксплуатации и использованию по назначению.

Основными задачами ТО средств связи и оповещения являются:

предупреждение преждевременного износа механических элементов и ухода электрических параметров аппаратуры за пределы установленных норм;

выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения;

доведение параметров и характеристик до установленных норм;

продление межремонтных ресурсов (сроков) и сроков службы.

ТО проводится комплексно по единой планово-предупредительной системе, основанной на обязательном совмещении по месту и времени работ на составных частях средств связи и оповещения. Вид технического обслуживания каждой составной части определяется в зависимости от величины наработки или календарных сроков с учетом условий эксплуатации, а также фактического состояния.

Для средств связи и оповещения ЗС ГО предусматриваются следующие виды ТО:

контрольный осмотр (КО);

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

ТО N 1;

ТО N 2;

сезонное техническое обслуживание (СТО);

регламентированное техническое обслуживание (РТО).

КО проводится с целью проверки готовности составных частей средств связи и оповещения к использованию по назначению.

ЕТО проводится на средствах связи и оповещения, работающих непрерывно (или с небольшими перерывами) более одних суток, а также после проведенных занятий (тренировок).

ТО N 1 проводится один раз в месяц на всех средствах связи и оповещения независимо от интенсивности их использования.

ТО N 2 проводится один раз в год на всех средствах связи и оповещения.

СТО проводится при подготовке средств связи и оповещения к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды и, как правило, совмещается с проведением ТО N 1 или ТО N 2.

РТО проводится с целью обеспечения работоспособности средств связи и оповещения с ограниченной наработкой в течение длительного периода эксплуатации.

Конкретное содержание работ, выполняемых при указанных видах ТО, для каждого типа средств связи и оповещения определяется эксплуатационной документацией.

Перечень, объемы работ, потребное количество сил и средств, сроки выполнения работ отражаются в годовых планах планово-предупредительных ремонтов технических средств.

6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством ЗС ГО.

6.1. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством ЗС ГО.

Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений определяется строительными нормами и правилами СНИП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством ЗС и их содержание в мирное время».

Дата ввода в эксплуатацию ЗС считается дата подписания акта Государственной или рабочей комиссиями.

Государственные приёмочные комиссии принимают в эксплуатацию защитные сооружения, законченные строительством, в частности:

встроенные в здания, входящие в комплекс строительства объектов производственного или жилищно-гражданского назначения, а также предусмотренные в составе вновь возводимых и реконструируемых рудников и шахт, - вместе с основным комплексом;

отдельно стоящие, строящиеся по самостоятельному титульному списку, а также ЗС, оборудуемые в существующих зданиях, сооружениях  и горных  выработках, действующих, законсервированных и отработанных рудников и шахт, сразу по окончании строительства.

До предъявления ЗС заказчиком Государственной комиссии назначаются рабочие комиссии.

Рабочие комиссии должны проверить:

При приемке в эксплуатацию встроенных и отдельно стоящих ЗС:

состояние ограждающих конструкций, входов, аварийных выходов, ЗГД (ворот, ставен) и их соответствие степени защиты сооружения, дренажных систем и систем автоматического пожаротушения;

наличие и качество закладных деталей и других приспособлений, предназначенных для заделки технологических проемов при переводе сооружения на режим убежища (укрытия);

исправность противовзрывных устройств (МЗС, УЗС и т.д.), расширительных камер, задвижек на трубопроводах, герметических клапанах воздухозаборных и вытяжных клапанах, клапанов избыточного давления;

герметичность убежища

При приемке в эксплуатацию ЗС, расположенных в горных выработках:

маршруты движения укрываемых от рабочих мест и ЗС и их защищенность от воздействия средств поражения (наличие защитных перемычек, само спасателей, пунктов переключения само спасателей, указателей расстояния и направления движения и т.д.);

работоспособность системы электроснабжения ЗС с использованием аккумуляторных батарей электропроводов и систем их автоматического регулирования;

состояния путей эвакуации укрываемых из ЗС.

При принятии средств связи проверяется работоспособность электросвязи, проводного вещания и радиосвязи, а также средств оповещения ГО объекта.

Приёмка рабочей комиссией инженерно-технического оборудования должна завершаться проверкой работоспособности всех систем сооружения в совместной (комплексной) работе. Кроме того, для ЗС расположенного в горных выработках, должны быть произведены замеры количества воздуха, поступающего в сооружение в режиме чистой вентиляции за счёт естественной тяги.

При приемке комиссией строительных конструкций проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром.

При этом выявляются:

соответствие проекту конструкций стен, покрытия, перегородок перемычек, тамбуров-шлюзов, туннелей, шахт, тамбуров и герметических дверей (ставен, ворот);

правильность выполнения монтажа конструкций, плотность примыкания строительных элементов друг к другу;

правильность выполнения вводов в убежище электрических кабелей, кабелей связи, а также коммуникаций водоснабжения, канализации и теплоснабжения;

соответствие проекту толщины подсыпки грунта на покрытие.

Система автоматического пожаротушения при приемке проверяется на работоспособность в соответствии с требованиями инструкции по её эксплуатации.

Работоспособность дренажной системы должна проверяться путём просвечивания дренажных труб из одного колодца до другого. При этом на зеркале должен быть виден чёткий контур дренажной трубы и света.

6.2. Порядок проведения испытаний защитных свойств ЗС ГО.

Испытания защитных свойств сооружения от затекания наружного воздуха должны включать два этапа.

I этап. Испытание сооружения на герметичность.

II этап. Испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных проектом величин избыточного давления (подпора) воздуха.

Надежность и удобства закрывания дверей, надежность крепления уплотняющих прокладок, плотность примыкания дверных полотен к коробкам и степень перекрытия подвижными элементами сечения воздуховодов должны проверяться путем их опробования.

Испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха при режимах II и III должно производиться в следующем порядке:

1.  Включаются система приточной вентиляции режима II и система вытяжной вентиляции. При этом соответствующие герметические клапаны должны быть открыты, а клапаны перекрытия - свободны. Величина подпора воздуха в убежище должна составлять не менее 50 Па (5мм вод. ст.)

2.  Включается система поддержания подпора воздуха режима III. Остальные системы не работают. При этом должны быть закрыты все герметические клапаны на вытяжных системах, застопорены в закрытом положении клапаны избыточного давления в тамбурах входов. Величина подпора воздуха в убежище должна быть не менее нормативной  указанной в приложении 1* к главе СНиП II-11-77*.

Приемка    инженерно-технического    оборудования    должна производиться после индивидуальных испытаний и комплексного опробования, проводимых специализированными организациями. Приемка осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 3.01.09-84.

При приёмке защищенных ДЭС в ЗС ГО генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии следующие документы:

акт на монтаж оборудования, систем технологических трубопроводов, электрической части ДЭС;

акты испытания систем водоснабжения, вентиляции, электрооборудования и автоматики;

проектно-техническую документацию на ДЭС и документацию на поставляемое оборудование.

6.3.  Документация ЗС ГО.

В ЗС ГО должна быть следующая документация:

1. Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений, приложение № 7.

2. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ), приложение № 12.

3. Сигналы оповещения гражданской обороны.

4. План приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых (ПРУ). приложение № 13 .

5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.

10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

11.Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

14. Инструкция по обслуживанию ДЭС.

15. Инструкция по противопожарной безопасности.

16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ), приложение № 14.

18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью, приложение № 15.

19. Журнал учета работы ДЭС, приложение №16.

20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования, приложение №17.

21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

22. Список телефонов.

Примечания:  Документация по пунктам 3 - 16 вывешивается на рабочих местах.

7. Порядок организации работы по возвращению в федеральную собственность приватизированных с нарушением закона ЗС ГО.

7.1. Требования руководящих документов по вопросам приватизации ЗС ГО.

Возвращению в государственную собственность приватизированных с нарушением закона защитных сооружений ГО организуется в соответствии с:

указами:

Президента Российской Федерации от 14.10.1992 № 1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду»;

Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2284 "О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации":

2.1. Объекты и предприятия, находящиеся в федеральной собственности, приватизация которых запрещена:

2.1.37. Защищенные объекты органов государственного управления, защитные сооружения гражданской обороны (кроме объектов и оборудования, принадлежащих федеральным государственным унитарным предприятиям, в отношении которых Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника), материальные ценности второй группы и отдельно стоящие специализированные складские помещения для их хранения.

постановлениями:

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»;

Верховного Совета РФ от 11.06.1992г. №2980-1 «Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год»:

## 2.2. Объекты и предприятия, приватизация которых осуществляется только по решению Правительства Российской Федерации либо правительств республик в составе Российской Федерации (в зависимости от вида государственной собственности)

2.2.2. Объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения.

Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении «Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и других объектов ГО»:

п.2. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом и Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при выявлении объектов и имущества гражданской обороны, которые были приватизированы с нарушением установленного порядка, принять меры к закреплению таких объектов и имущества в государственной собственности.

к №359: «Положение о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»:

2. Объекты и имущество гражданской обороны, приватизация которых запрещена в соответствии с пунктом 2.1.37 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, исключаются из состава имущества приватизируемого предприятия и передаются в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. К указанным объектам и имуществу относятся:  отдельно стоящие убежища гражданской обороны; встроенные убежища гражданской обороны; специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны; имущество гражданской обороны. С правопреемником приватизируемого предприятия заключается договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны

3. В случае выкупа государственного и муниципального имущества по договорам аренды с правом выкупа, в которых не определены или сроки, или величина, или порядок, или условия внесения выкупа, объекты и имущество гражданской обороны исключаются из имущества предприятия, подлежащего выкупу, и с правопреемником заключается соответствующий договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны (Приложение N 2 к настоящему Положению).

4. При преобразовании предприятия, созданного членами трудового коллектива государственного, муниципального предприятия на основе аренды государственного и муниципального имущества, заключившими договор аренды, в акционерное общество открытого типа, учредителями которого выступают соответствующий комитет по управлению имуществом, физические и юридические лица, обладающие правом собственности на имущество, из этого имущества исключаются объекты и имущество гражданской обороны и заключается соответствующий договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны (Приложение N 2 к настоящему Положению).

приказами МЧС России

от 15.12.2002г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования ЗС ГО в мирное время»;

распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17.09.2008г. № СМ-16/21604, приложение №18 :

В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 ЗС ГО относятся исключительно к объектам  федеральной собственности, приватизация которых запрещена.

При приватизации предприятий ЗС ГО и имущество гражданской обороны не включается в перечень имущества предприятия подлежащего приватизации. С правопреемниками приватизированных предприятий Территориальным управлением Росимущества заключается договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны.

С целью сохранения сети защитных сооружений Территориальное управление Росимущества по месту расположения ЗС ГО совместно с Главным управлением ГО ЧС МЧС России региона определяют нового пользователя ЗС ГО - юридическое лицо, с учетом радиуса сбора укрываемых, возможности нового пользователя к обеспечению сохранности ЗС ГО в готовности к приему укрываемых, которому передают ЗС ГО на ответственное хранение и в пользование на условиях договора.

Территориальным управлениям Росимущества активизировать работу в отношении ЗС ГО по включению их в реестр федерального имущества, государственной регистрации права собственности Российской Федерации на них, заключению договоров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359.

О принятых мерах  доложить до 15 марта 2009 года.

и др.

Примеры применения нормативных законодательных при ведении судебного производства изложены в приложении № 19.

7.2. Порядок организации взаимодействия по учету и сохранности фонда ЗС ГО в субъекте РФ.

Работа по возвращению приватизированных с нарушением закона ЗС ГО в государственную собственность проводится с привлечением: органов исполнительной власти и местного самоуправления субъектов РФ; территориальных органов: прокуратуры, Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ТУ ФА УГИ), Федеральной регистрационной службы, технической инвентаризации (БТИ), МВД, ФСБ, мирового и арбитражного судов, приложение №20 .

В целях активизации работы по данному вопросу руководству территориальных органов МЧС России по субъектам РФ необходимо организовать выполнение следующих мероприятий:

организовать личную встречу с руководителями Территориальных управлений (агентств) Росимущества, в ходе которой обсудить конкретные шаги по выполнению требований руководящих документов в отношении государственного имущества (защитных сооружений ГО);

определить двусторонними приказами состав рабочих групп от территориальных органов по организации работы по возвращению в федеральную собственность приватизированных с нарушением закона защитных сооружений ГО, включению в реестр федерального имущества, государственной регистрации права собственности РФ на них, заключению договоров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.04.94г. № 359;

составить план работы по реализации, в котором предусмотреть - что и в какие сроки должны выполнить каждая из сторон в соответствии с законодательством и имеющимися полномочиями, определить в каких случаях привлекать к решению вопроса органы прокуратуры и администрации субъектов, органы надзора в области ГО;

пунктом плана предусмотреть проведение совместного ежемесячного подведения итогов деятельности с составлением отчета для вышестоящего руководства (регионального центра и Федерального агентства по управлению государственным имуществом соответственно), при этом указывать проблемные вопросы и предложения по их решению.

Основными направлениями деятельности рабочей группы являются:

понуждение владельцев приватизированных с нарушением закона ЗС ГО к добровольной передаче убежищ (укрытий) в федеральную собственность с последующим заключением договора о правах и обязанностях в отношении объекта ГО;

инициирование возбуждения судебного производства о признании права собственности РФ на приватизированное с нарушением закона ЗС ГО;

участие в заседаниях арбитражных судов различных инстанций;

определение добропорядочного балансодержателя;

оформление правоустанавливающих документов.

7.3. Порядок работы по возвращению ЗС ГО в федеральную собственность.

1 Вариант:

1. Руководителем ТУ ФА УГИ доводятся требования руководящих документов о праве РФ на ЗС ГО до владельца, приватизировавшего с нарушением закона объект ГО. Предлагается добровольно вернуть объект в федеральную собственность.

2. В случае отказа от добровольной передачи ТУ ФА УГИ возбуждает судебное производство.

2 Вариант:

1. Территориальный орган МЧС России по субъекту РФ направляет перечень приватизированных с нарушением закона ЗС ГО в прокуратуру, ФСБ, МВД субъекта РФ с обращением о проверке законности сделки с государственным имуществом и принятия мер реагирования по данному вопросу.

По таким обращениям проводятся проверки по факту заявленных нарушений, а в случае подтверждения незаконности сделки – представители прокуратуры выступают обвинением в судах о признании ничтожными сделок приватизации ЗС ГО.

2. По решению суда ТУ ФА УГИ вносят конкретное ЗС ГО в Реестр федеральной собственности, определяют балансодержателя, заключают договор согласно постановления Правительства РФ от 23.04.94г. № 359.

При предъявлении исков по определению законного собственника ЗС ГО, в соответствии с действующим Законодательством, третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне прокурора привлекаются ГУ МЧС России по субъектам РФ. При проведении судебных разбирательств, ГУ МЧС России по субъектам представляют отзывы по делу, предъявляются соответствующие учетные документы: журналы учета, паспорта сооружения, ведомости инвентаризаций, акты проверок.

С целью недопущения приватизации ЗС ГО с нарушением закона, ГУ МЧС России по субъектам РФ необходимо организовывать систематические проверки убежищ и укрытий в порядке, изложенном в  Правилах содержания ЗС ГО, своевременно информировать о нарушениях территориальные органы по управлению имуществом, регистрации прав собственности и прокуратуру, руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления субъекта.

8. Порядок использования финансовых средств, получаемых от аренды ЗСГО.

Порядок сдачи ЗСГО в аренду, как объектов недвижимости, определяется распоряжениями администраций субъектов РФ, муниципальных образований и территориальных управлений Федерального агентства по управлению государственным имуществом по субъекту РФ (ТУ ФА УГИ) в соответствии с Правилами эксплуатации ЗСГО и Порядком использования ЗС ГО в мирное время, а также принятыми, в развитие этих документов, законодательными актами органов местного самоуправления.

Передача ЗС ГО в  аренду осуществляется на основании Договора аренды, заключаемого соответствующим органом управления имущества и заинтересованной организацией (арендатором).

В договор вносятся обязанности арендатора, в части касающейся содержания и использования ЗСГО, а также предоставления в установленные сроки его для укрытия соответствующих групп населения.

Договор согласовывается с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ, приложение №21.

Срок действия Договора определяется согласно Гражданскому кодексу РФ и может составлять: не более 1 года, если договор не зарегистрирован в органе Федеральной Регистрационной службы и более 1 года, если договор зарегистрирован.

Денежные средства, получаемые от аренды ЗСГО поступают в соответствующую казну (федеральную, субъекта РФ, муниципальную).

Часть денежных средств, получаемых от аренды ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта РФ и муниципальной, возможно использовать в  целях поддержания ЗС ГО в готовности к приему укрываемых. Для принятия такого решения, Главному управлению МЧС России по субъекту РФ необходимо вынести предложения по распределению бюджетных средств, получаемых от аренды ЗС ГО, на рассмотрение органов исполнительной власти и местного самоуправления субъекта РФ.

Особенности условий по содержанию ЗС ГО федеральной собственности определяются в льготном исчислении коэффициентов арендной платы и включении оплаты произведенных ремонтов помещений в счет аренды на основании представленных в ТУ ФА УГИ подтверждающих документов.

9. Осуществление надстроя над ЗС ГО.

9.1. Порядок организации работы по планированию надстроя над ЗС ГО.

Организация надстроя над ЗС ГО осуществляется в четыре этапа.

I этап. Подбор участка и определение функционального предназначения объекта, в ходе которого составляется перечень ЗС ГО, над которыми надстрой возможен и должен быть осуществлен..

По согласованию с руководством муниципального образования Главное управление МЧС России по субъекту РФ составляет перечень участков над защитными сооружениями гражданской обороны над которыми возможен надстрой. После чего, составленный перечень направляется в Департамент архитектуры (отдел архитектуры) для определения возможности надстроя и определения функционального предназначения объекта возможного надстроя.

Критериями для возможного надстроя являются: наличие придомовой территории, отсутствие на участке спортивного ядра школ, природно-охранных и охраняемых зон. После чего Перечень направляется в Департамент по конкурентной политике для включения в план проведения конкурсов по подбору инвесторов.

II этап.  Подбор инвесторов.

Подбор инвесторов осуществляется на конкурсной основе муниципальной  конкурсной комиссией. В условиях конкурса определяются требования, ориентировочные объемы строительства, в том числе условия реновации надстраевомого защитного сооружения гражданской обороны.

Реновация ЗС ГО – это этапы обследования, составление дефектной ведомости и учет в проекте нового строительства необходимость сохранения защитных свойств ЗС ГО при надстрое.

III этап . Подготовка предпроектной и проектной документации.

По заявке инвестора балансодержателем сооружения проводится обследование защитного сооружения, составляется дефектная ведомость, которая согласовывается с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ и передается инвестору-заказчику для подготовки проектно-сметной документации по реновации ЗС ГО.

При подготовке предпроектной и проектной документации в обязательном порядке проводится согласование с органами местного самоуправления и организациями, в том числе и с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ, материалов в Акт разрешенного использования участка территории  объекта надстроя, задание на проектирование и реновацию защитного сооружения гражданской обороны и в последующем рассмотрение самого проекта реновации.

По каждому вышеуказанному случаю Главное управление МЧС России по субъекту РФ выдает соответствующее Заключение о соответствии представленных материалов нормативным правовым и техническим требованиям в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. После составления проектно-сметной документации по реновации ЗС ГО проводится экспертиза, начинается непосредственно строительство и реновация ЗС ГО.

IV этап.  Непосредственное строительство и реновация ЗС ГО.

Распорядительным документами муниципального образования регламентируется первоочередность реновации защитного сооружения гражданской обороны перед объектом надстроя. Главное управление МЧС России по субъекту РФ в период строительства проводит систематический контроль проводимых работ соответствию утвержденного проекта реновации ЗС ГО. При сдаче объекта в эксплуатацию представители Главного управления МЧС России по субъекту РФ в обязательном порядке включаются в состав приемочных комиссий. Причем приемка защитного сооружения гражданской обороны проводится отдельно и составляется Акт приемки в эксплуатацию ЗС ГО.

9.2. Порядок подготовки  документации по надстрою ЗС ГО.

Оформление документации при надстрое защитных сооружений гражданской обороны начинается с:

1. Проведения балансодержателем обследования несущих конструкций, гидроизоляции, состояния  инженерного оборудования, систем жизнеобеспечения защитного сооружения гражданской обороны с последующим составлением Дефектной ведомости. Дефектная ведомость согласовывается с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ и, в связи с тем, что реновация ЗС ГО осуществляется за счет доли муниципального образования в инвестиционном проекте, направляется на утверждение в Департамент экономической политики муниципального образования –распределителя бюджетных средств.

2.Утвержденная Департаментом экономической политики муниципального образования стоимость работ по реновации входит составляющей частью в условия конкурса по подбору инвестора.

При подготовке конкурса Департаментом по конкурентной политике готовится пакет конкурсной документации.

В пакет конкурсной документации кроме условий, выставляемых инвестору, также входят - проект распорядительного документа муниципального образования с разработанным Актом разрешенного использования участка территории и проект инвестиционного контракта, регламентирующие строительство, условия и обязательства сторон, в том числе и по реновации ЗС ГО.

3.Инвестор, выигравший торги приступает к разработке предпроектной и проектной документации по строительству объекта.

В состав проекта входит проектно-сметная документация на реновацию ЗС ГО, которая в обязательном порядке проходит согласование с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ и только после этого представляется на экспертизу в экспертную организацию.

При согласовании проекта реновации особое внимание обращается на соответствие сметной документации утвержденной дефектной ведомости и реальности проектных решений, входящих в реновацию. Например, реновации подлежат вышедшие из строя инженерное оборудование, системы жизнеобеспечения ЗС ГО и не входят в состав реновации проектные решения, которые необходимы для размещения над ним здания – перенос оголовков, усиление фундаментной плиты, плиты перекрытия и т.д.

Таким образом, для оформления организационных и градостроительных документов для проведения надстроя над защитными сооружениями гражданской обороны Главным управлением МЧС России по субъекту РФ в обязательном порядке согласовываются:

1.Заключения от организаций муниципального образования о возможности размещения объекта строительства на участке расположения над ЗС ГО;

2.Дефектные ведомости обследования несущих конструкций, гидроизоляции, состояния инженерного оборудования, систем жизнеобеспечения защитного сооружения гражданской обороны;

3.Пакет конкурсной документации;

4.Проекты распорядительных документов муниципального образования по итогам проведенных конкурсов;

5.  Проекты инвестиционных контрактов;

6. Разделы ИТМ ГОЧС в составе проектов планировки, градостроительных обоснований, разрабатываемых НИиПИ Генплана муниципального образования;

7. Предпроектной и проектной документации на объект надстроя;

8. Оформление земельного участка (договор на землю) для проведения строительных работ;

9. Акты разрешенного использования участка территории объекта надстроя;

10. Задания на проектирование объекта надстроя и реновации ЗС ГО;

11. Проект реновации ЗС ГО;

12. Распорядительные документы муниципального образования по строительству объекта надстроя и реновации ЗС ГО, как единого объекта строительства.

И, как итог инвестиционного проекта, участие в Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию ЗС ГО и подписания Актов приемки.

9.3. Особенности подготовки конкурсной документации.

После оформления распорядительного документа о выводе ЗС ГО из эксплуатации на время строительства у недобросовестных заказчиков и инвесторов строительства возникает желание списать объект как непригодный к использованию по разным техническим причинам. Поэтому, для решения этого вопроса в условиях конкурса, по предложению Главного управления МЧС России по субъекту РФ, необходимо внести требование строительства нового ЗС ГО (если после обследования становиться ясно, что несущие конструкции имеющегося ЗС ГО не способны выдерживать статические нагрузки от намеченного к строительству объекта).

Строительство осуществляется по условиям конкурса за счет инвестора и затем передается безвозмездно муниципальному образованию. Инвестор также несет расходы по сносу имеющегося ЗС ГО и вывоза строительного мусора.

9.4. Особенности принятия ЗС ГО в эксплуатацию.

1. Защитные сооружения ГО, в соответствии со СНиП II-11-77, являются объектами двойного назначения, т.е. могут использоваться в мирное время как склады или гаражи – стоянки. Первыми претендентами на использование ЗС ГО являются владельцы вновь построенного здания, т.к. здание и ЗС ГО находятся на общем земельном участке. Владельцы зданий, как правило, заинтересованы эксплуатировать ЗС ГО по режиму мирного времени, т. е. как склад или гараж-стоянку без учета требований по содержанию ЗС ГО.

Для устранения юридических коллизий необходимо при заключении инвестиционного контракта сразу предусматривать организацию, которой ЗС ГО будет передано на баланс.

2. С технической точки зрения при надстрое возникает ряд сложностей, связанных с возможностью выдерживать статические нагрузки от намеченного к строительству объекта; возможностью решения архитектурно-строительных задач по размещению новых объектов с сохранением подземной инфраструктуры; возможностью использования имеющихся коммуникаций; сохранение защитных свойств ЗС ГО при размещении зданий (оголовки запасных выходов должны располагаться в незаваливаемых зонах).

Для решения этих вопросов необходимо привлечение специализированных организаций для проведения детального обследования ЗС ГО и надстраиваемого сооружения с целью выработки решений и разработки специальных технических условий.

Необходимо отметить, что способ надстроя позволяет получать новые участки для застройки, решать проблему размещения стоянок для личного автотранспорта, обновлять фонд ЗС ГО.